# 招标文件目录

# 一、招标公告

# 二、投标须知

# 三、报价单

招标公告

一、招标范围：

1、招标项目

中国乒乓球运动成就展馆装修布展工程展柜制作安装工程

2、质量标准: 达到验收标准

3、工程概况

工程名称： 中国乒乓球运动成就展馆装修布展工程

二、投标资格要求：

投标人提供生产厂家资质证明文件，需提供板材E1级合格证明文件。

# 三、付款方式：

签订合同号后，无预付款，货物全部到现场并验收合格支付总货款的70%，工程竣工验收合格支付至总货款的95%，留总款的5%为质保金，质保期2年，质保期满一个月内无息付清。

- 招标方式及评标办法：

  - 招标方式：通过电子商务平台进行竞价招标。

  - 评标办法：低价中标，不议标。

- 废标条件

1、低于成本恶性竞争的；

2、与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的；

3、中标后没有能力履行合同的；

4、未按招标文件约定报价的；

5、招标第一阶段供应商低于三家的；

6、所报单价高于我公司市场询价5%以上的；

以上几点属于任何一条视为废标。

六、招投标时间

招标公告公示时间：2019年2月27日

竞标时间：2019年3月4日下午14:00至 15:30；

公司地址：河北省石家庄市石获南路66号A座十三楼河北建工集团装饰工程有限公司

联系人：杨宏帅      联系电话：  19931160161

韩永春      联系电话：15132165561

# 投标须知

1.投标报价

1.1本次招标的材料的报价应包含：合格货物到达用户指定交货地点以及售后服务的一切费用，即已包括材料出厂价、安装费、运费、五金件、税金（16%增值税专用发票）与履行本合同有关的一切税费，卸货费由乙方承担。

1.2 招标方发出订单后, 12日内货物陆续到场，20日内供货完成。

2.竞标规则：

1）投标人需登录河北建工物流电子商务平台（webbiao.com）进行注册(登录后上传企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）加盖公章的电子扫描件 )。

2）报价内容：

2019年3月4日14:00 至 15：30为竞价时间(逾期竞价，以竞价截止时间前最后一次报价为准)，此次竞价分为三个阶段：

第一阶段：14：00-14：30（该阶段必须报价，但不淘汰商家）；

第二阶段：14：30-15：00（该阶段根据参加投标商家数量淘汰1-2家，淘汰方式：高价者淘汰）；

第三阶段：15：00-15：30（该阶段根据二阶段剩余投标商家数量淘汰1-2家，淘汰方式：高价者淘汰，低价中标。）。

投标清单 见后图

每阶段结束之后可以查看各家报价，结束之前不能查看。

| 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定制展柜1 | 1600*1130*565 | 套 | 60 |  | 奥松板烤漆胡桃木饰面，18mm阻燃板基层，5mm厚玻璃罩要求45°角密拼，顶面玻璃掀起式，内衬防火绒布。板材要求E1级环保材质，尺寸样式见后附详图, 含U型龙门架LED自发光灯需满足柜体发光效果。见效果图及图纸 |
| 定制展柜2 | 1800*300*300 | 套 | 5 |  | 同上，见效果图及图纸 |
| 定制展柜3 | 2800*700*500 | 套 | 3 |  | 同上，见效果图及图纸 |
| 定制展柜4 |  | m | 14.48 |  | 见效果图及图纸 |
| 定制展柜5 | 4415*635 | 套 | 2 |  | 同定制展柜1 |
| 定制触摸屏柜子(留言台) |  | 套 | 1 |  | 尺寸样式见后附详图 |
| 成品奖杯展示台 | 690*690*1300 | 套 | 8 |  | 见效果图 |

备注：

以上工程量为预估量，实际结算价格以进场验收合格数量为准，据实结算。

定制展柜1、2、3、5  参考样式  尺寸以图纸为准

定制展柜4