中国华北轴承产业创新创业基地综合服务中心项目

断桥铝门窗工程

招  标  文  件

招   标  人：河北建工集团有限责任公司

2019年3月

目    录

一、招标公告

二、投标须知前附表

三、投标须知

四、合同主要条款

五、投标文件格式

一、招标公告

中国华北轴承产业创新创业基地综合服务中心项目

断桥铝门窗工程招标公告

河北建工集团有限责任公司现对中国华北轴承产业创新创业基地综合服务中心项目断桥铝门窗工程专业工程分包进行招标。现将有关招标事项告如下：

- 工程概况：建筑面积18750平方米，地下二层、地上九层。框架结构。本次招标活动不提供施工图纸，投标人可自行到项目部拷贝电子图纸或复印纸质版图纸，图纸以纸质版图纸为准。

2、项目地点：邢台市临西县北环路。

3、招标范围：图纸内断桥铝门窗工程全部施工内容、由投标方提供本工程所用的全部材料及辅件、在施工过程中采取的相应措施、质量保修期内对因投标方原因引起的质量缺陷进行保修等全过程，以及“中国华北轴承产业创新创业基地综合服务中心工程设计图纸的门窗设计说明”中的相应要求。

4、标段划分：整体划分为 1个标段，选择 1 个中标人。

5、计划工期：进场时间以招标人通知为准，计划工期35日历天（需要符合招标人施工进度计划整体安排）。

6、投标单位资格要求：投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；投标人具有良好的商业信誉，必须具有断桥铝门窗工程专业承包所必须的设备、专业技术能力及资金实力。

7、报名及资格预审

报名时间： 2019年 3月 18日9:00-2019年3月 24日18：00，期间同时进行资格预审。

项目部报名地点：邢台市临西县北环路中国华北轴承产业创新创业基地综合服务中心项目部内。

投标人报名时，需向项目部提交资格预审资料：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照、业绩表等相关文件复印件，加盖公章。如有必要则对投标报名单位进行考察。

8、领取招标文件

2019年 3月 18 日报名及资格预审结束后，确定最终符合本次工程招标要求的投标人名单，由项目部推荐投标人名单至中采网招标平台，并电话通知合格的投标人；各投标人可在电子平台进行注册、下载招标文件和进行电子投标的培训。

9、投标方式：本工程投标先在中采网标电子商务平台上进行网上报价竞标，先招后议。投标人须先到项目部报名，资格审查合格后，项目部组织投标人在网标平台进行注册，开通投标登陆账号，并由中采网进行培训。

10、监督小组：本次招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特此成立监督小组，对招标过程全程监督，包括开标、评标、定标及合同签订的全过程都将依法依规进行监督、检查。

11、联系人及电话

项目联系人：张佳尧15003319012

分公司联系人：焦春燕13933825312

中采网：网站技术服务热线：0311-68092081

赵洋17745967998

监督小组成员：

段佳13473438736，周剑锋18631185272，于利雨17732991288

河北建工集团有限责任公司

2019年3月 17 日

二、投标须知附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中国华北轴承产业创新创业基地综合服务中心项目桥铝门窗工程 |
| 2 | 建设地点 | 邢台市临西县北环路 |
| 3 | 工程概况 | 建筑面积18750平方米，地下二层、地上九层。框架结构。本次招标活动不提供施工图纸，投标人可自行到项目部拷贝电子图纸或复印纸质版图纸，图纸以纸质版图纸为准。 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料。 |
| 5 | 质量及技术标准 | 省优质结构工程。具体要求详见第三款投标须知第3、4条。 |
| 6 | 招标范围 | 图纸内断桥铝门窗工程全部施工内容、由投标方提供本工程所用的全部材料及辅件、在施工过程中采取的相应措施、质量保修期内对因投标方原因引起的质量缺陷进行保修等全过程，以及“中国华北轴承产业创新创业基地综合服务中心工程设计图纸的门窗设计说明”中的相应要求。 |
| 7 | 计划工期 | 进场时间以招标人通知为准，计划工期暂定35日历天（需要符合招标人施工进度计划整体安排）。 |
| 8 | 投标人资质 等级要求 | 1、投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；具有一般纳税人资格，需提供10%（施工）增值税专用发票；投标人具有良好的商业信誉，必须具有门窗工程专业承包所必需的设备、专业技术能力及资金实力。 2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则均按废标处理； 3、本次招标不接受联合体投标； |
| 9 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘（自行承担相应费用） |
| 10 | 报价方式 | 按给定清单报价表进行报价。 |
| 11 | 投标限价 | 无 |
| 12 | 材料要求 | 型材：符合图纸设计要求，满足施工、节能验收规范。五金件、密封胶等材料使用前需经招标方认可。 |
| 13 | 投标有效期 | 30日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标保证金及履约保证金 | 投标保证金 投标保证金形式：电汇、网银转账。 投标保证金金额：人民币 1 万元整（大写：壹万元整） 递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：光大银行西王支行 账号：75220188000078821 4、投标保证金的退还 最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（无利息）。 履约保证金 1、履约保证金形式：电汇、网银转账。 2、履约保证金金额：暂定人民币 1 万元整（大写：壹万元整） 3、递交时间：确定本次工程中标人选后，由投标人交至指定账户。 4、履约保证金的上交及退还 分包合同签订后3日内，投标人应向发包人提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付。待工程完工后，发包人退还投标人履约保证金（无利息）。 |
| 15 | 招标方式 | 公开招标，先招后议。本次投标在中采网电子商务平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com |
| 16 | 网上开标时间 | 开标时间: 2019年 3 月 25 日14时30分，如有变动，电话通知。 |
| 17 | 谈判时间及地点 | 2019年 3 月 26日 14 时30分，如有变动，电话通知；地点为河北建工集团公司二分公司临西项目部。 |
| 18 | 开标程序 | 开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于3家。 1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。并在 2019年 3 月 25 日 14 时 30 分（开标前）上传至电子商务平台。 投标单位小于等于5家时，采用两轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余2～3家进入谈判阶段。 投标单位大于5家时，采用三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余5家，第三轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。 报价时间间隔为30分钟。 2、谈判阶段： 进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件壹份（商务报价部分按最后一轮网上竞价填写，且必须附技术标）。 |
| 19 | 评标委员会组成 | 分公司经理、项目经理及集团各部门领导。 |
| 20 | 确定中标人 | 进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。 |
| 21 | 履约担保 | 中标单位的履约保证金根据合同规定进行返还。 |
| 22 | 投标服务费 | 确定中标人后，2日内由中标人向中采网平台缴纳中标价1‰的电子投标服务费（中标人承担），但不超过一万元。形式及账户见投本表13条：投标保证金。 |
| 23 | 招标人联系方法 | 招标人：河北建工集团有限责任公司 项目联系人：张佳尧15003319012 分公司联系人：焦春燕13933825312 |
| 24 | 电子商务平台技术支持联系方法 | 招标服务平台：中采网电子商务招标平台 联系人：赵洋17745967998 |
| 25 | 监督小组及联系方式 | 监督小组部门：河北建工集团有限责任公司二分公司 联系人：段佳，联系电话13473438736 周剑锋，联系电话18631185272 于利雨，联系电话17732991288 |
| 26 | 招标人监督部门及联系方式 | 招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部 联系人：焦玉民，联系电话：0311-87056639 |

三、投标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、质量要求：满足图纸设计和使用要求，符合国家现行验收规范，达到省优质工程标准。

4、技术要求及相关规范：本项目断桥铝门窗工程施工应严格遵循本项目的施工图纸，且符合国家、地区的相应规范要求。

4.1本工程建筑断桥铝门窗玻璃技术要求指标：

a.外墙门窗为断桥铝中空玻璃，断桥铝中空玻璃窗为5+12+5Low-E氩气离线，传热系数K=2.0W/（㎡*K）。

b.当单一立面窗墙面积比小于0.4时，玻璃的可见光透射比不应小于0.6，当单一立面窗墙面积比大于等于0.4时，玻璃的可见光透射比不应小于0.4。

c.外窗气密性能不应低于《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB7106中规定的7级，水密性能不低于3级，(△p>250pa)；隔声性能不低于Ⅳ级（≥30dB)。保温性能不低于6级，（2.5＞K≥2.0），外门气密性能不应低于4级。外门窗抗风压等级不应低于5级，（3.0≤P＜3.5），外门窗框与墙体之间的缝隙，采用聚氨脂发泡材料填实。

d.隔热铝合金门窗主型材的壁厚应经计算或试验确定，除压条、扣板等需要弹性装配的型材外，门用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于2．0mm，窗用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于1．4mm。玻璃幕墙气密性应符合国家标准《建筑幕墙》GB/T21086-2007中第5.1.3条的规定且不应低于3级。

外檐窗的洞口尺寸均以现场量取为准，生产厂家根据洞口大小和门窗小样形式合理设计，确定门窗系列型号。

门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行b[2003]2116号及地方主管部门的有关规定。

门窗立面均表示洞口尺寸,门窗加工尺寸要按照装修面厚度由承包商予以调整。

门窗立樘：外门窗立樘详墙身节点图，内门窗立樘除图中另有注明者外，双向平开门立樘墙中，单向平开门立樘开启方向墙面平。门窗选料、颜色、玻璃见"门窗表"附注。

外门窗上口、窗台下、雨罩、檐头、腰线等滴水线，均应按设计要求和验收规范严格把关，不得疏漏。

外门窗性能等级见节能设计。

门窗的玻璃，除图纸说明外，凡无注明要求，均按下列要求安装：

4.1.1开启的窗扇，每块面积≤0.35m²，固定扇每块玻璃面积≤0.45m²，在上列规定以内时玻璃厚度可采用3mm厚，超过上述规定时应采用5mm以上厚度的玻璃，并应经计算确定。

4.1.2安全玻璃应用范围：（1）七层及七层以上的建筑物外开窗扇；（2）玻璃底边离最终装修面小于500的落地窗；（3）门及落地窗玻璃；（4）单块面积大于1.5m2的窗玻璃；（5）易遭受创击而造成人体伤害的其他部位。

外窗可开启面积不小于窗面积的30%，用于有框门及固定门的玻璃必须用安全玻璃，当S≤0.5㎡时，可用普通≥6mm玻璃或夹丝玻璃，用于无框玻璃门的玻璃为≥10mm的钢化玻璃。

4.2断桥铝门窗的技术质量要求

4.2.1断桥铝型材必须符合国家及地方的有关规范规定、标准要求；门窗安装质量验收标准必须达到GB50210-2011内第5条门窗工程相关验收规定标准。断桥铝门窗主型材壁厚应经计算或实验确定，符合国家相关标准。

4.2.2五金件应符合JG/T212-2007《建筑门窗五金件通用要求》及JGT124/125/130《建筑门窗五金传动机构执手、合页、锁闭器》等检验要求。外观应无明显的瑕疵、气孔、凹坑、毛刺等，连接处应牢固、圆整、光滑，不应有裂纹。涂层应色泽均匀一致，无气泡、流挂、脱落等现象，合页启闭是否顺畅。

4.2.3门窗的密封胶条必须符合GB/T10712《建筑门窗三元乙丙密封胶条》标准规定。框扇间的密封胶条是平开门窗气密性和水密性的保证，原生的PVC胶条的密封有效性约5年左右，再生的PVC胶条的则不具有密封的有效性，理想的是使用三元乙丙等耐候性好的橡胶，因此不允许使用PVC胶条。

4.2.4各种材料的技术等级、光泽度、外观质量应符合设计图纸、招标方要求及国家现行行业标准优等品要求。以上招标人关于用于本工程的材料的约定是本次投标的最基本依据，玻璃及铝型材强度、水密性、气密性、抗风压强度、平面变形等投标人应经过复算，满足规范要求。典型门窗经国家、省级法定检测机构出具的检测报告可作为附件，放入标书适当位置。

4.2.5断桥铝门窗必须在工厂的加工车间完成所有的制作工艺，产品必须经有资质的检测中心检验，达到合格品后方能安装。进场前须提交产品检验证明。

4.2.6断桥铝门窗性能试验

断桥铝门窗的三性试验由中标单位组织招标人、监理机构等有关人员参加，在国家认可的试验室内进行。试验结束后，试验机构应出具完整的试验报告。试验费用由中标人承担。

4.3安装验收要求

4.3.1门窗在制造、检查、验收、使用、包装、运输、安装等过程中应符合或等同于或高于现行国家标准。

4.3.2中标人应使用训练有素的安装人员，持证上岗，按施工技术规范和质量验收规范施工。

4.3.3门窗安装施工前应编制详细的施工组织设计，并经监理批准。

4.3.4中标人在施工前必须现场复核门窗洞口尺寸，门窗加工大样图纸必须经过招标人确认，按招、投标双方确认的设计图纸进行定位、尺寸大小选型及标高要求施工，所有材料必须经过招标人再次确认后，方可进场施工。

4.3.5招标人有权对进场的门窗进行现场随机抽检，包括锯开横截面检查，若抽检结果不合格，则认定该批次门窗不合格，由中标人承担检测费用及由此造成的全部责任和损失。

4.3.6中标人应对自身产品进行必要和足够的保护，并及时以书面形式通知招标人和监理，寻求配合和监督。如因保护不当而造成的成品、半成品损坏，由中标人自行承担，招标人不支持中标人的任何索赔。

4.3.7因中标人原因造成返工时，应注意对其它已完工产品的保护，如造成其它产品的损坏，中标人应予赔偿，具体额度由双方友好协商，中标人不得以任何理由影响工程进度及后期的配合。

4.3.8门窗制作、安装工程验收。中标人在完成合同约定的工作内容，并自检合格，经招标方复查同意，并在相关部门共同参加下完成了实体功能检测，达到设计和规范要求，可申请工程验收。招标人按国家和行业现行规范标准、地方规定、工程验收程序组织验收。

4.3.9门窗制作、安装工程验收时应提交合同约定套数的完整工程资料。

4.3.10招标人整体工程通过竣工验收合格之日为本工程实际竣工日期。

4.4其它说明

图纸与本技术要求出现矛盾之处，以技术要求为准。

5、健康、安全和环保施工

5.1投标人（即投标中标人）在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合发包人（即招标人）《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求。发包人在履行安全文明、环保检查时，如发现投标人有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对投标人进行警告和罚款。三次警告后或投标人无理取闹、扰乱施工现场投标人有权终止合同，投标人承担因此对招标人成的一切损失。

5.2材料供应方式与管理：所有材料由投标人自行供应及管理，且必须服从招标人项目部管理规定。

6、发标及踏勘现场

6.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

6.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

7、投标费用

7.1 报名费：300元。投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对投标人投标费用的增加负任何责任，投标人自愿承担一切费用。

（二）招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知及投标须知前附表

（2）评标办法

（3）投标文件格式（投标函部分）

（4）投标文件格式（商务部分及技术部分）

（5）施工图纸（电子版）

8.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9、招标文件的澄清

9.1 投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。

10、招标文件的修改

10.1 招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

10.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件

11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

11.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件的组成

12.1 投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分组成。

13.2 投标函部分主要包括下列内容：

13.2.1投标函；

13.2.2法定代表人身份证明文件；

13.2.3法定代表人授权委托书（谈判阶段的投标单位出示原件）；

13.2.4投标保证金缴纳证明复印件；

13.2.5营业执照等相关证件复印件

13.2.6投标人业绩表及同类业绩合同复印件

14.3 商务部分主要包括下列内容：

14.3.1封面；

14.3.2工程项目报价表；

15.4 技术部分主要包括下列内容：

15.4.1施工组织方案

15.4.2组织机构人员表

16、 投标报价及投标最高限价

16.1 除本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式外，投标人的投标报价应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。投标人的投标报价必须低于本招标文件规定的限价，否则视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。

16.2本工程所需的所有材料、设备投标人应选用国内外优质产品，招标人有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定。对不符合质量要求的材料，招标人有权拒绝用于本工程。

16.3投标报价由投标人按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，自主报价。

16.4投标报价所包含的内容明确如下：

（1）断桥铝门窗工程涉及的一切二次深化设计、制作加工、运输、检验试验、配合节能验收、施工及保修等图纸包含的全部工作内容；

（2）承包范围内所需要的主材费、一切辅助材料费、安装费、人工费、机械费、二次搬运费、机具、工具用具等应计取的费用；

（3）企业管理费、利润、风险、税金（增值税）及各种规费；

（4）特殊工程的配合及同一作业面施工相互影响（人、材、机）降效的费用；

（5）安全文明及环保施工费用；

（6）自然气候、扬尘治理、国家性重大会议影响造成停、窝工的费用；

（7）专项方案以及竣工资料的编制、整理、报验；

（8）临电内容：①二级及以下（含二级）配电箱、电线、电缆的敷设 ②移动照明的灯架、灯管、灯泡等材料及安装维护；

（9）装卸车：充分考虑现场实际情况，负责所需的材料、周转工具的进退场、装卸车，场内倒运、分类定点码放及挂牌标示，码放整齐，达到河北建工集团标准化的要求；

（10）投标人职工安全防护用品均自备，具体包括：安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、口罩等；

（11）不可避免的工程间隙时间；

（12）投标人统一着装（费用由投标人负担)；

（13）相关风险投标人应在投标报价中予以考虑，风险包括不限于：成品保护、大型机械进出场、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰，材料二次搬运、合理的材料价格波动范围内造成的工程费用的增加等。这些风险因素已经包括在合同价款中。

17、投标货币

17.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

18、投标有效期

18.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

19、投标保证金

19.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

19.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

19.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

19.4投标保证金的退还

招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金。

19.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

19.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。

19.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。

(五) 开  标

20、开标

20.1 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。

20.2 开标程序：

20.2.1网上竞价阶段：

经过中采网注册并按要求缴纳投标保证金。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。技术部分无需上传。

20.2.2洽商谈判阶段:

进入谈判阶段的投标单位需提供一份装订好的纸质版投标文件（商务标及技术标一式两份，正本及副本）。谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面或扉页均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。投标报价需与最终的网上竞价一致。

(六) 评  标

21、评标

21.1评标的依据

招标文件和投标文件。

21.2评标原则

评标将公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

21.3评标内容

对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。

（七）中标通知

22、中标通知

22.1招标人根据评标结果在投标谈判阶段结束后7日内向中标人发出中标通知。

22.2在向中标人发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

（八）签订合同

23、签订合同

23.1中标人收到中标通知后10日内与招标人签订合同。

23.2拒签合同

23.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

23.2.2招标人不按规定期限确定中标人的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标人签订合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标人损失的，并应当赔偿损失。

中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

23.3本招标文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标文件的条件应当与招标文件相一致。若投标单位对合同条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即对合同条款的认可。

23.4.本招标文件的解释权归招标人所有。

四、 合 同 主 要 条 款

一、工程质量：满足图纸设计和使用要求，达到国家现行验收规范合格标准（该工程性质特殊，必须严格执行国家现行规范标准）。

二、工程工期：

1.如果因投标人原因造成工程不能按照承诺的时间完成，投标人每拖延一天应向招标人支付合同价款1‰的违约金，最多不超过5%。

2.投标人应充分考虑雾霾天气等情况造成的停工，因不可抗力、政策或政府原因造成的停工原因造成的停工，双方互不承担经济责任，可视具体情况确定工期顺延。

三、安全施工：

1.投标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并接受本工程监理、招标人管理以及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝死亡事故。由于投标人安全教育、措施不力造成安全事故的责任和因此发生的费用，由投标人承担。

2.投标人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对其安全负责。招标人不得要求投标人违反安全管理的规定进行施工。

四、工程款支付

1. 每月拨付当月完成工程量的75%作为进度款，本工程全部完成后付至合同价款的85%，工程整体竣工验收后付至97%，扣除3%的质保金，质保金待质保期满后付清（无利息）。

2.如到上述付款节点时业主尚未支付招标人工程款，投标人应与招标人共同向业主主张应付款项，但投标人不得向招标人主张应付款项及违约责任。

3.投标人必须向招标人出具10%增值税专用发票及收据作为收款凭证。

4.投标人结算必须执行河北建工集团百分考核制。

五、投标人采购材料设备

投标人的所有材料必须满足图纸及招、投标文件的相关技术要求，服从招标人统一管理。

六、竣工结算方式：

1.竣工结算时与建设单位的结算评审工作由投标人完成，投标人应据实上报最终结算金额，若因过程资料不完善、虚报结算金额等情况造成结算难以推进、难以完成等不良后果，由此产生的所有责任均由投标人自行承担。

2.投标人最终结算金额=中标单价×核定工程量-罚款（含百分制考核）+奖励。

七、合同的履行、终止和解除

在施工过程中，如工程质量不能满足国家相关规定和要求，招标人有权终止合同，并另行选择合作单位。

- 奖惩措施

1. 该工程质量必须符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。如果由于投标人原因达不到， 按工程结算价款3%对投标人进行处罚。

2.本工程必须达到招标人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求，如由于投标人原因达不到，按工程结算价款5%对投标人进行处罚。

九、其它：

1.单项工程变更、洽商增加用费在2000元以内，投标人不得调整。

2.投标人不得无故更换项目经理，并且项目经理常驻现场，安全员和特种作业人员必须持证上岗。

3.投标人必须遵守河北建工集团对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。

4.分包合同签订后3日内，投标人应向招标人提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付。待工程完工后七日内招标人退还投标人履约保证金（无利息）。

5.招标人有权根据工程的实际需要对投标人的分包范围做出调整，包括增减，投标人不能因此而提出任何经济索赔。

6.投标人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

7.投标人必须保证麦收、秋收阶段施工劳力充足，满足施工进度要求。

8.投标人必须按照招标人《建筑劳务实名制管理暂行办法》的要求对劳务人员实行实名制管理，投标人必须遵守招标人关于禁止饮酒的相关规定。

9.分包合同必须由分包单位法定代表人签订，授权委托人无效。

10.招标人按甲乙双方合同付款后，投标人不能支付人工及其它债务要求时，由投标人单位法定代表人自愿负全责，投标人承诺不追究招标人责任。

11.若因投标人原因，投标人中途退场后，招标人按投标人完成工程量的60%进行结算，投标人无条件退场。投标人退场延误造成损失的，投标人负全部责任，损失从履约保证金中扣除。

12.投标人不得将工程进行转包的，如投标人私自将分包工程进行转包，投标人立即无条件退场，招标人按投标人所完成工程量的60%费用结算，不再计取任何费用。

13.投标人必须与招标人签订安全协议书、消防协议书、施工合同承诺书。

14.投标人必须服从建设单位及招标人安排，应严格服从招标人统一安排组织施工，不得影响后续分包项目施工。在必要时采取赶工措施，无条件压缩工期，并承担抢工费用。

15.投标人应加强对已完工程的保护工作，同时必须注意对其他方已完工产品的保护，若造成其他方物品的损坏，投标人应予赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由招标人和被损坏方商议确定。

16.投标人应与其他分包方、总承包单位、监理单位、建设单位建立良好的合作关系，如因投标人原因造成一切纠纷，由投标人自行承担相关责任。

- 投标人需负责验收相关事宜，保证验收通过并承担费用。

- 投标人需负责承包范围内工程资料的编制，须符合现行规范、标准的规定，保证通过验收，验收合格后交付发包人。

19.以上若有未尽事宜，应经双方协商一致，签定补充协议。

五、投标文件格式

招标

投标文件

投   标   人：          		        （盖章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

日        期：         年        月         日

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、投标人营业执照等证件复印件

五、投标人业绩表及同类业绩合同复印件

投 标 函

致：     （招标人）

1、根据你方                  （工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的投标价为人民币(大写)                 （￥       ）。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章）

邮政编码：	           电话：	        	 传真：

年     月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：           职务：

系                           （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

投标人：             （盖章）

年     月     日

（三）授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限：2018年  月   日至2018年   月   日

代理人：                性别 ：        年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：      年    月    日

注：后附被授权人身份证复印件。

（四）投标人营业执照等证件复印件

（五）主要施工业绩一览表（可提供不少于两份合同复印件）

| 序号 | 工程名称 | 工程地点 | 合同价款 | 发包人 | 施工年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 报 价

招   标   人：

工  程 名 称：

投标报价（小写）：

（大写）：

投   标   人：                   （单位盖章）

法定代表人

或其授权委托人：                （签字或盖章）

编制时间：     年    月    日

总说明

工程名称：                                                     第  页 共  页

本工程报价包含： 1、工程报价表申报单价。投标人报价时，需将完成所有工作内容所用的人工费、材料费、机械费、措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金、风险等一个合格的分包方应该考虑到的全部费用均包含在内。 投标人的水电费、住宿费及用餐费由投标人自行承担（如需要时，发包人可提供宿舍，床铺等由投标人自行承担）。 发包人（招标人）提供施工电梯，不增加发包人相应费用的情况下，分包人（即投标中标人）可免费使用。

中国华北轴承产业创新创业基地综合服务中心项目

断桥铝门窗工程报价表

投标单位名称（盖章）：                                                        单位：元

| 序号 | 项目名称及内容 | 单位 | 预计工程量 | 单价小计（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝中空全玻门 | 平米 | 40 |  |  | Low-e中空玻璃（5+12+5)氩气离线 |
| 2 | 断桥铝中空玻璃窗 | 平米 | 580 |  |  |  |
| 3 | 断桥铝中空玻璃窗 | 平米 | 85 |  |  | Low-e中空玻璃（5+12+5)氩气离线 |
| 5 | 合计 |  |  |
| 对报价需要说明的问题 |  | 可另附页，没有填无。 |
| 投标人签字确认： |  |

注：以上报价均为含税价格

本表由投标单位填写。根据自身情况进行报价，结算时按现场实际洞口尺寸计算。

技术部分

（1）施工组织设计

1、投标人应编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明主要分部分项施工方案；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

2、施工组织设计应简明扼要，要求不超过100页。

投标人自行设计施工组织设计所需要的表格。

（2）项目组织机构拟配备人员情况表

| 岗位 | 姓名 | 证书名称 | 级别 | 专业 | 主要施工经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

正本/副本