河北建工集团有限责任公司河北机电职业技术学院新校区一期工程科技创新中心（2）

低压成套配电柜、控制柜、动力柜及电器元件采购

招标文件

招标单位: 河北建工集团有限责任公司

2019年7月17日

目  录

第一部分：投标须知

- 投标须知前附表

- 招标文件的组成

3.对招标人的要求

4.对投标文件的要求

5.投标报价说明

6.开标、评标、定标

7.投标保证金

8.工期要求

第二部分 投标文件

第三部分 合同细节

# 第一部分：投标须知

## 一、投标须知前附表

| 序号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 招 标 人：河北建工集团有限责任公司 工程名称：河北机电职业技术学院新校区一期工程科技创新中心（2） 工程所在地：邢台市泉北西大街1169号 |
| 2 | 招标方式：本次招标采取公开招标的方式。 |
| 3 | 招标范围和要求： 一、招标范围 本工程主楼所有低压成套配电柜、控制柜、动力柜及电器元件等。 二、交货时间 乙方应在接到甲方书面通知后20日内完成合同批量货物的生产，合同货物的生产期间乙方应配合甲方可随时到生产现场对制造过程、原材料及成品查看。 工程概况 1. 本工程总建筑面积32088.1㎡，地上局部6层，无地下室，框架结构，基础形式为条基和筏板基础。 2、本次招标活动不提供施工图纸，投标人可自行到项目部拷贝电子图纸或复印纸质版图纸，图纸以纸质版图纸为准。 四、低压成套配电柜、控制柜、动力柜及电器元件采购数量 参见后附表 |
| 4 | 低压成套配电柜、控制柜、动力柜及电器元件技术要求： 1、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》、 GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》、GB4208-1993 《外壳防护等级（IP代码）》、GB7251-1987 《低压成套开关设备》、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》、GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》、IEC364 《建筑物电气装置》、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》、JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》投标人应明确生产的产品执行的标准（国家标准GB7251、行业标准、企业标准），并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标（企业标准应高于国标或行标）。 2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求，如需更改必须按正规工程资料（洽商）表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可。否则由此产生的损失由供货单位负责。 3.1.配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。颜色为浅灰色，落地柜用2.0mm厚冷轧板制作，照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。 3.2.有铭牌，柜内元件无损坏丢失、接线无脱焊，涂层完整，无明显撞碰凹陷。 4、元件部分： 4.1 所有塑料透明壳断路器、空开选用 德力西、正泰、天正等公司产品,双电源断路器选用德力西、正泰、天正等产品厂家提供与之配套的电缆接线端子。如进、出线缆大，而塑料透明壳断路器、空开端子小，应设母排将端子外引。 4.2其它元件、附件及材料均需选用符合国家或行业现行技术标准。 4.3提供所有元件、导线的合格证及中文说明书（实行强制认证的提供CCC认证证书及CCC试验报告）。进口产品提供商检证明。 5、图纸、资料及进场验收 5.1生产厂家必须达到设计意图，不能随意改变设计要求，满足设备功能。保证产品质量。 5.2生产厂家需提供控制箱、柜元件排列图、原理图、接线图、箱门贴图等相关资料，箱门贴图需与箱、柜内标识对应。 5.3配电箱、柜内的系统图必须采用塑封，注明各支路所控制的主要区域的名称（图纸如不清楚请与建设单位联系）。 5.4箱、柜编号、数量等以图纸为准。配电箱、柜统计表仅供参考。 5.5主要元器件的质量证明文件、产品说明及主要参数，随配电箱、柜的质量证明文件一起送到工地。 不间断电源柜有出厂试验记录。 5.6如设计单位、建设单位、监理单位对产品材质及质量有异议，产品将送有关部门检测，费用由厂方负责。 5.7设备到现场后施工方只检查外观，其它功能待通电调试时验收。 5.8生产厂家必须达到设计意图，不能随意改变设计要求，满足设备功能。保证产品质量。 5.9生产厂家需主动、积极配合施工方对设备进行调试、运行并做好售后服务工作。 6、提供实验产品用量,检测报告、合格证每栋楼3份。具有河北备案证。 7、中标人若出现供货不足，不能满足施工需求，采购人可以与其他投标人按中标人的中标价洽谈。并取消中标人的合同，并以合同价的5%处于罚款。 8、所有配电箱电器元件均由投标人负责安装，断路器为塑料透明壳。 |
| 5 | 合同价格确定方式 1、采用固定单价，分别对各品种规格低压成套配电柜、控制柜、动力柜及电器元件(电器元件含组装)单价和总价进行报价，报价中应含主材、运输费、搬运费、税金、利润等所有费用的总和。 |
| 6 | 工程量的计量规则 结算时，由招标人与投标人现场代表现场实际数量。 |
| 7 | 付款方式 货到现场招标人验收合格后，三个月内付已到货款的70%，招标人整体竣工验收合格后付97%，其余3%作为质保金（两年质保期满后，质保金一个月内无息返还）每次付款前承包人必须提供相应金额增值税专用发票及收据。 |
| 8 | 1、投标保证金形式：电汇、网银转账，不收现金（必须是公对公账户汇款）。 2、投标保证金金额：人民币10000.00元（大写：壹万元整） 3、递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午17：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：石家庄光大西王支行 账号：7522 0188 0000 78821 投标保证金的退还：最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。投标保证金缴纳及咨询事宜联系电话： 于利雨17732991288 李少波 13722870520 |
| 9 | 发布招标公告时间：2019年7 月17 日 报名地点：河北建工集团河北机电职业技术学院项目部。 联系人及电话： 于利雨15630986198 李少波13722870520 |
| 10 | 投标报名起止时间：2019年7 月 17 日至2019年7 月 21日，逾期不予受理。 报名后招标人将对已报名单位进行现场考察。 |
| 11 | 开标地点：平台网址：中采网http://webbiao.com 投标报名起止时间：2019年 7月 17日至2019年7 月 21日。9:00 -17:00，逾期不予受理。 开标时间： 2019年7 月 22日上午10：30，如有变动，电话通知。 |
| 12 | 投标人资质等级：具有专业独立法人资格，提供工商管理部门核发的法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书、安全生产许可证等资质文件（查看原件、留复印件、复印件盖公章） |
| 13 | 投标人资格 1、投标申请人须是合法注册的独立法人，同时近三年（自2015年1月1日至今）至少有1项低压成套配电柜、控制柜、动力柜及电器元件的供货业绩（以合同为准）。本次招标不接受联合体投标。 2、有良好信誉和业绩，依法纳税，没有违法、违规等不良记录。承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标，但中标后不得转包。 |
| 14 | 样品要求 各报价单位在递交报价文件时须同时提交指定报价的低压成套配电柜、控制柜、动力柜及电器元件各种规格各一份，做好各自单位的标识，样品经我司确认后封样作为验货和验收的依据之一，（未中标单位样品退还）及样品的检测报告、和各种性能指标，若提供样品不齐或达不到招标人要求的将拒收其报价文件。 |
| 15 | 评标办法：评标办法：按照先招后议的形式，采取网上公开报价，开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于5家，低于5家延长报名时间。1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标，采用投标报价高位淘汰方式，竞价次数：3轮。第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余5家，第三轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。报价时间间隔为30分钟。2、谈判阶段：进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件2份，商务报价部分按最后一轮网上竞价填写，经招标人综合考虑，在保证供应和质量的前提下，在进入洽商谈判阶段的各投标人中择优选取信誉好、实力较强、价格最低者为中标单位。但招标人不以最低价格作为唯一的中标选择标准。 为方便各投标人进行网上投标报价，招标人可对投标人进行网上竞价培训， 培训地址：石获南路66号1号商务楼11层（新华路与西二环交口西行500米路南） 咨询及培训电话：赵洋 17745967998 特别提示：投标人开通电子商务平台登录账号后，必须参加本次投标报价，否则今后不允许参加电子商务平台的其他招投标活动。 |
| 16 | 中标服务费：中标服务费由中标单位承担，收取标准为：中标价的1‰，最高不超过10000.00元（大写：壹万元整）。 |
| 17 | 投标文件份数：正本壹份，副本壹份。投标文件盖章齐全后，全部密封于档案袋内，封口处加盖骑缝章。开标前应确保其密封完好。 |

## 2.招标文件的组成

2.1 投标须知

2.2 投标书

2.3 附件：网标电子商务平台投标保证金收退规定

2.4 附件：投标竞价规则

## 3.对投标人的要求

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表。

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件的规定程序、时间及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其勘察现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

## 4.对投标文件的要求

4.1 进入协商谈判阶段的投标人必须按照电子商务平台的最终报价向招标人提供纸质版投标文件。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人加盖公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人委托的代理人签字。

4.3凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.3.1投标截止时间之后送达的投标文件

4.3.2未按招标文件要求标志、密封的

4.3.3投标文件实质性内容字迹模糊、难于辨认或删改处未加盖投标文件签字人印章的。

4.3.4投标文件实质上不响应招标文件要求的

      - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

      - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

4.3.5隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的。

4.4投标人递交的投标书应包括以下内容：

a. 具备相应有年检资质和营业执照；

b. 法人授权委托书；

c. 资质等级证书；

d. 安全生产许可证、质量认证等证明公司实力的材料；

（以上材料复印件需委托人签字盖公章）

e. 承诺书（质量、供货时间和服务等）；

f. 配电设备投标报价表；

g. 所供配电设备的说明；

h. 近三年主要业绩说明;

I. 近三年的诉讼情况;

## 5. 投标报价

5.1投标报价说明：见招标须知前附表

5.2投标报价要求：见招标须知前附表

## 6. 网标报价后的商务谈判

6.1商务谈判会的主要内容

6.1.1商务谈判会于2019年7 月23 日上午10时，在河北机电职业技术学院新校区一期工程科技创新中心（2）部举行。如有变化电话通知。

6.1.2投标单位代表（与法人代表授权委托书中投标代表相同）应随带本人身份证原件到场参加核验并签名报到，以证明其出席参加商务谈判会议。投标人未准时派上述人员持相关证件到场参加核验并签名报到的，视为其放弃投标。

6.1.3 由招标人同各投标人分别进行商务及技术方面的谈判。

6.2评标办法和标准：由招标人开标小组综合考评各投标人企业实力、技术水平、业绩、价格、信誉等因素，择优选取信誉好、实力较强、价格最低者为中标单位。

## 7.投标保证金：

7.1如投标人发生下列情况时，投标保证金将被没收：

7.1.1 投标人之间相互串标、围标及其它利用不法手段参加投标或谋取中标的；

7.1.2投标人中标后不按规定时间签订合同的。

## 8.工期要求

工期要求：根据招标人的工程进度计划要求，满足招标人现场施工要求。

## 第二部分  投标文件

目    录

一、投标文件封面

二、法定代表人授权书

三、法定代表人或其授权代表身份证件复印件

四、投标函

五、投标报价工程量汇总表

六、投标人资质证明文件

七、企业简介

八、企业人员和机械设备情况

九、企业业绩表

十、技术文件

十一、投标人认为有必要提供的其它资料

一、投标文件封面

正本或副本

河北建工集团有限责任公司河北机电职业技术学院新校区一期工程科技创新中心（2）

低压成套配电柜、控制柜、动力柜及电器元件采购

投 标 文 件

投标人：（法人章）

法定代表人：（印鉴或签字）

日期：

二、法定代表人签署授权委托书

本授权书声明：        （姓名）系                      （投标

人名称）的法定代表人 ，现授权委托                  (单位名称)的

（姓名） 为我公司授权委托代理人，参加河北建工集团有限责任公司承

建的河北机电职业技术学院新校区一期工程科技创新中心（2）低压成套配电柜、控制柜、动力柜及电器元件采购的投标事宜，我承认代理人全权代表我以本公司名义所签署的本工程的投标文件。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：        （签字）  性别：         年龄：

身份证号码：                             职务：

投标人：                              （盖章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

授权委托日期：     年    月     日

三、法定代表人或其授权代表身份证件复印件

四、投  标  函

河北建工集团有限责任公司河北机电职业技术学院新校区一期工程科技创新中心（2）项目部：

我们收到贵方河北机电职业技术学院新校区一期工程科技创新中心（2）低压成套配电柜、控制柜、动力柜及电器元件采购  招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目投标。并授权         （姓名、职务、职称），全权代表我（投标人）提交下述文件正本一份，副本  份。并同时宣布愿意遵守下列条款：

1)承认和愿意按照招标文件中的各项规定和要求，提供河北机电职业技术学院新校区一期工程科技创新中心（2）低压成套配电柜、控制柜、动力柜及电器元件采购所需设备或材料供货及维保等工作内容。

投标总价:大写人民币（含税）             元（小写¥             元）税率     ；税金      元;

大写人民币（不含税）         元  （小写¥             元）

工期：接到招标人书面通知后    日历天。

质量目标：省优。

安全文明工地标准：河北省安全文明工地

2)愿意按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》履行自己的责任和义务。

3)如果我们投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4)我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5)我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6)我方的投标有效期在开标后90天内有效。

投标人：（法人章）                  法定代表人：（印鉴或签字）

年  月  日

## 五、投标报价汇总表

我单位完全响应招标人的招标文件要求，愿以下述报价承接配电设备供应工作：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 生产厂家 | 备注 |
| ALA1 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALA2 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALA3 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALA4 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALA5 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALB1 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALB2 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALB3 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALB4 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALB5 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALC1 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALC3 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALC4 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALC5 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALC6 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALD2 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALD4 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALE1 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| XWYB, PWYB | 600*1200 *250 | 2 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| AKPT | 800*2200 *600 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| WYBAT | 箱体参照 12D图集 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ATDT | 600*1800 *400 | 3 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| PYFJ | 按图集16D303-2 P15-16 I=1.05In | 4 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 （热继电器的整定电流I= 1.05In） |
| ALA1-1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALB1-1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALE2 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALE3 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALE4 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALE5 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALC1-1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALE1-1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALE2-1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALE3-1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALE4-1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALE5-1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALEE1 | 500*600* 250 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALEA1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALEC1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALEB1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ATALB1-1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ATALB2-1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ATALC1-1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ATALA1-1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ATALE1-1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALC2 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALA2-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALB2-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALC2-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALD2-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALA3-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALB3-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALC3-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALD3-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALC6-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALA4-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALA5-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALB4-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALB5-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALC4-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALC5-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALD4-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALD5-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALD5 | 600*800 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALA6 | 500*800 *120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALB6 | 500*800 *120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALC7 | 500*800 *120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALD6 | 500*800 *120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALE6 | 500*800 *120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALC6-2 | 600*500 *120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸AL6-2 制作 |
| ALC6-3 | 600*500 *120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸AL6-3 制作 |
| ALEA,ALEC,ALED | 据实物自定规格 | 13 | 台 |  |  |  |  |
| ALRD |  | 1 | 台 |  |  |  | UPS不包含在此箱内 |
| UPS电源 | 90分钟 | 1 | 台 |  |  |  | 与ALRD箱配套 |
| 组合式电气火灾 监控装置 | 中电 | 48 | 套 |  |  |  | 与变配电共用主机 |
| DTSY777 预付费电度表 | 15(60)A | 7 | 个 |  |  |  | 按图纸安装在配电箱内 |
| DTSY777 预付费电度表 | 10（40）A | 14 | 个 |  |  |  | 按图纸安装在配电箱内 |
| DTSY777 预付费电度表 | 30(100)A | 2 | 个 |  |  |  | 按图纸安装在配电箱内 |
| DTSY777 预付费电度表 | 5)20)A | 21 | 个 |  |  |  | 按图纸安装在配电箱内 |
| DTSY777 预付费电度表 | 20(80) | 1 | 个 |  |  |  | 按图纸安装在配电箱内 |
| DTSY777 预付费电度表 | 1.5(6)A | 11 | 个 |  |  |  | 按图纸安装在配电箱内 |
| SPD 浪涌保护器 | BT2 3N-25 -440SP 8/20μA | 2 |  |  |  |  | 按图纸安装在配电箱内 |
| LMK5-0.66 电流互感器 | 150/5 | 5 | 个 |  |  |  | 按图纸安装在配电箱内 |
| LMK5-0.66 电流互感器 | 200/5 | 2 | 个 |  |  |  | 按图纸安装在配电箱内 |
| LMK5-0.66 电流互感器 | 100/5 | 4 | 个 |  |  |  | 按图纸安装在配电箱内 |
| SPD 浪涌保护器 | BT2 3N-40 -440SP 8/20μA | 3 |  |  |  |  | 按图纸安装在配电箱内 |
| BKM1-100S/3300 带24V分励线圈 | 50A | 4 | 个 |  |  |  | 按图纸安装在配电箱内 |
| BKM1-100S/3300 带24V分励线圈 | 25A | 8 | 个 |  |  |  | 按图纸安装在配电箱内 |
| BKM1-100S/3300 带24V分励线圈 | 63A | 3 | 个 |  |  |  | 按图纸安装在配电箱内 |
| BKM1-100S/3300 带24V分励线圈 | 40A | 1 | 个 |  |  |  | 按图纸安装在配电箱内 |
| BKM1-100S/3300 带24V分励线圈 | 100A | 3 | 个 |  |  |  | 按图纸安装在配电箱内 |
| BKM1-100S/3300 带24V分励线圈 | 125A | 6 | 个 |  |  |  | 按图纸安装在配电箱内 |
| BKZ45系列 微型断路器 | 1P | 296 | 个 |  |  |  | 按图纸安装在配电箱内 |
| BKM1-100S/3300 带24V分励线圈 | 80A | 1 | 个 |  |  |  | 按图纸安装在配电箱内 |
| BKM1-100S/3300 带24V分励线圈 | 140A | 1 | 个 |  |  |  | 按图纸安装在配电箱内 |
| BKM1-225S/3200 带24V分励线圈 | 160A | 1 | 个 |  |  |  | 按图纸安装在配电箱内 |
| BKZ45系列 微型断路器 | 3P | 117 | 个 |  |  |  | 按图纸安装在配电箱内 |
| BKZ45系列 漏电断路器 | 1P ㏑=30mA | 158 | 个 |  |  |  | 按图纸安装在配电箱内 |
| OTM32CE4D-PC 双电源开关 | 32A | 5 | 个 |  |  |  | 按图纸安装在配电箱内 |
| OTM32CE4D-PC 双电源开关 | 40A | 5 | 个 |  |  |  | 按图纸安装在配电箱内 |
| OTM32CE4D-PC 双电源开关 | 160A | 3 | 个 |  |  |  | 按图纸安装在配电箱内 |
| DJMB2-0.5KVA 单相变压器 | 0.5KVA 220V/36V | 12 | 台 |  |  |  | 按图纸安装在配电箱内 |
| BKM1-100S/300 | 80A | 4 | 个 |  |  |  | 按图纸安装 |
| XLCPSNG20-45/340 多功能保护开关 | 3A | 8 | 个 |  |  |  | 按图纸安装 |
| 税金 | ％税率 | 项 | 1 |  |
| 其他需增加的费用 |  |  | 没有填无 |
| 投标报价合计 |  | ￥ | 小写 |
| 合计 |  |  | 大写 |
| 备注 |  |  |

投标人全称（公章）：                     法定代表人（印鉴或签字）：

注：1.报价为货物送达招标人指定地点、经招标人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、搬卸、电器元件组装、采购保管、随机抽送检的检验检测报告费用、税金、售后服务等费用。

2.投标人应结合市场实际情况及自身潜力自行报价，并将可能发生的一切风险因素按一定的风险系数计入投标报价。响应报价表中的单价合价采用人民币表示。

3. 投标人自行承担所有参与报价有关的全部费用，不管响应结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4.“投标报价合计”应与“四、投标函”中“总投标价”一致。

5.各种规格型号的材料都要求报材料单价和总价。

六、投标人资质证明文件

投标人提供的技术文件包括，但不局限于：

1、企业法人营业执照复印件加盖投标人法人章；企业组织机构代码证复印件；

2、制造厂家的授权书（如是代理商时提供）；

3、检验报告、企业认证资料等企业相关资格审查证明

七、企业简介

附表1

| 企业注册名称 |  | 注册资金总额 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法定代表人 |  | 经营方式 |  | 企业性质 |  |
| 上级主管部门 |  | 经营方式 |  |
| 批准成立机构 |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 企业简历 |  |

八、企业人员和机械设备情况

附表2

| 企业人员情况： （ ）人 | 有职称管理人员： 人 | 工人： 人 |
| --- | --- | --- |
|  | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 技术员 | 4-8级 | 1-3级 | 无级 |
|  | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 主要 生产 机械 设备 | 名称 | 型号 | 数量 （台） | 总功率 （KW/hp） | 制造国 或产地 | 制造 年份 | 设备 来源 |
| 主要 设备 试验 检测 设备 | 名称 | 型号 | 数量 （台） | 总功率 （KW/hp） | 制造国 或产地 | 制造 年份 | 设备 来源 |

九、企业业绩表

十、技术文件

投标人提供的技术文件包括，但不局限于：

1、安装和检验所依据的范围和标准；

2、使用年限；

3、安装说明；

4、检测报告；

5、总体进度计划及保障措施

6、质量保证措施

7、成品、半成品的保护措施

8、检验标准及手段

9、合理化建议及售后服务

10、投标人认为需要提供的其它材料

十一、投标人认为有必要提供的其它资料

# 附件1：

# 网标电子商务平台投标保证金收退规定

为规范投标保证金收退工作管理，维护网标电子商务平台正常工作秩序，制定本规定。
一、收取对象：
  参加网标电子商务平台所有投标单位
二、收取方式：

1.投标保证金形式：电汇、网银转账。

2.投标保证金金额：人民币 1万元整（大写：壹万元整）

三、收取时间：
  投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。
四、办理程序：
  1、保证金以电汇、网银转账方式缴纳。
  2、凭银行转账单复印件到财务部开具到账收据。
  3、缴纳时间以保证金到帐时间为准。
五、退款办理：
  1、交款、退款单位名称与投标位名称必须保持一致。
  2、最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
  3、投标单位的投标保证金不计付利息。
六、违约：
    下列情形之一的，将被没收投标保证金：  
    投标人之间相互串标、围标及其它利用不法手段参加投标或谋取中标的；投标人中标后不按时交纳履约保证金；投标人中标后不按规定时间签订合同的。
七、备注：
保证金账户：
开户名：河北建工物流有限公司
开户行：光大银行西王支行 
账号：75220188000078821

附件二：

河北机电职业技术学院新校区一期工程科技创新中心（2）

低压成套配电柜、控制柜、动力柜及电器元件采购招标电子商务平台竞价规则

参加报名河北机电职业技术学院新校区一期工程科技创新中心（2）低压成套配电柜、控制柜、动力柜及电器元件采购投标的所有投标人，均要通过中采网电子商务平台进行竞价。淘汰方式：高位淘汰方式。

一、投标家数不能低于5家，低于5家延长报名时间。

二、高位淘汰方式

1、竞价次数：3轮。

竞价时间：第一轮：自2019年7月22日10时30分 至11时00分。

第二轮：自2019年7月 22日11时00分 至11时30分。

第三轮：自2019年7 月 22日11时30分 至12时00分。

具体要求如下：

投标单位等于5家时，采用三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰1家，第三轮淘汰1家后剩余3家进入谈判阶段。

投标单位大于5家时，采用三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余5家，第三轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。

报价时间间隔为30分钟。

2、剩余投标人进入洽商谈判阶段，必须按照招标人指定的时间及要求进行洽商谈判，并提供书面招标文件。

三、相关要求

1、在对投标人进行网上竞价培训时，对投标人必须明确，开通登录账号后，必须报价，否则今后不允许参加投标，并在招标文件中明确。

2、招标人采取不设标底的方式招标，投标人不得以低于本企业成本价报价。

3、不以最低价格作为唯一的中标选择标准。

第三部分

第一部分   专用条款

甲方（需方）：

乙方（供方）:

本合同依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，由甲乙双方共同签订。

- 货物名称及规格：

第2条   供货项目：

- 合同金额为       （含税价/不含税价），

第4条  交货地点：

第5条  交货时间：

乙方在合同签订后或接到甲方书面通知后，在甲方指定的  日内，必须按甲方要求将产品供应至                            。

第6条  品质要求：

第7条  付款方式:

第8条  货物的验收与交付：

8．1乙方将货物运到交货地点后，乙方应向甲方提交以下资料：

1）产品合格证、质保卡；

2）产品检验报告；

3）产品说明书；

4）发票。

8．2交货

本次合同货物数量为：

第9条  双方责任

9．1乙方责任：

1）乙方负责履行该合同的代表人：            联系方式：

2）乙方应按甲方的要求向甲方按时提供符合质量标准的

9．2甲方责任

1）甲方代表：              联系方式：

2）甲方应按照合同有关条款按时向乙方付款。

3）对本合同事项结算和赔偿的确认除甲方代表签字外，还须加盖甲方合法有效的公章（或项目部公章）方为有效；对于所加盖印章非甲方合法印章或非项目部公章（如技术资料印章）的或仅有签字无盖章的，不作为双方结算确认债权的依据，乙方不得据此要求甲方承担违约责任。

第10条  交货时间变更

甲方对于交货时间变更的书面通知应至少提前   天发出，并且在发出通知之前，应先行口头通知乙方。

第11条 质量保修：

第12条  违约责任

12．1逾期交货赔偿费：每逾期一天按货款总额的            %计。

12．2不能交货：逾期交货超过      天视为不能交货，或者有证据表明乙方不能交货，则甲方按通用条款之第15条向乙方追讨损失赔偿。

12．3逾期付款赔偿费：每逾期一天按逾期付款部分金额的

%计算违约金，总额不超过逾期付款金额的      %。

具体按照合同条件之通用条款第15条执行。

12.4 乙方存在其他违约行为的，按照货款总额的    %支付违约金。

第13条  合同组成

本合同由以下几个部分组成，并互为说明、补充，共同组成一个整体进行理解。当出现含糊或歧义时，则甲方有权对有关条款作出解释或校正，并就此向乙方发出有关通知。在此情况下，除合同另有规定外，构成合同的文件附件还有：

1）采购合同及其附件；

2）合同履行期间的往来函件；

3）合同条件之通用条款；

4）乙方向甲方所递交的投标函；

5）由甲乙双方认可的行业规范、标准、产品说明书（包括规格、质量、检验依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式等）、图纸等资料；

第14条  其他约定：

14.1 乙方承诺其在本合同履行完毕之前，是合法有效存续的独立法人，具有一般纳税人资格，不存在纳税不良信用。

14.2甲方每次付款前，乙方必须提供等额合法有效的      （增值税专用发票及收据）以及提供满足工程竣工验收合格所需的相关资料。否则，甲方在乙方未提供上述资料前有权拒绝支付任何款项且不承担任何责任，且上述乙方义务不因甲方违约而免除。

14.3 甲方同意乙方委托第三方运输或送货的，应提供其与第三方之间运输合同，否则造成甲方进项税不能抵扣的，乙方应按本合同约定予以赔偿。

14.4 未经双方书面同意，该合同项下权利义务以及债权债务均不能向第三方转让。

14.5 甲乙双方或甲方签认的单据上（包括但不限于发货单、过磅单、结算单等单据），若存在与本合同条款约定不一致的内容，均以本合同条款为准。

14.6 除本合同中约定的违约责任外，甲乙双方不得在签认的单据上（包括但不限于发货单、过磅单、结算单等单据）增设违约责任条款以加重甲方责任，否则该单据上增设的违约责任条款无效。

14.7 若因乙方存在开票行为违法、所开具发票不真实有效等事项或其他行为，影响承租方纳税申报或者使本合同中甲方所取得发票无法进行纳税抵扣，乙方应赔偿甲方相应的税费、滞纳金、罚款以及实现上述债权支出的律师费、差旅费等费用，在合同存续期乙方不得注销公司，因注销公司造成无法付款损失由乙方承担。

14.8 乙方承诺该合同项下权利义务均由其履行，不存在转包、挂靠、转委托等其他行为。

14.9其他事项

14.10本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理。本合同由甲乙双方     年   月   日在             签订，签订后即予生效。本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

甲方：                       乙方：

地址：                       地址：

法定代表人：           法定代表人：

代理人：             代理人：

电话：              电话：

开户行：                     开户行：

账号：                       账号：

纳税人识别号：               纳税人识别号：

第二部分    合同通用条款

第1条  定义

1．1甲方：

1．2乙方：

1．3货物：即本合同所述的设备、产品或材料；

1．4规格：指本合同中指定的货物所应具有的技术参数；

1．5合同：指甲乙双方签署的采购合同连同任何附件或补充合同；

1．6投标函：指由乙方填写并签字盖章的向甲方提供的货物报价；

1．7货款：在货物交付并安装验收合格之后，甲方按合同规定应支付的款项（扣除保修金）。

1．9天：除合同中特别注明外，均指日历天。时限的最后一天的截止时间为当日24：00时。

第2条  合同文件

2．1合同文件组成及解释

合同文件应能互相解释，互为说明、补充。

合同履行过程中，甲乙双方有关供货的通知、计划、洽商、变更等书面协议或文件应视为本合同的组成部分。

包括“同意（商定）”、“达成（取得）一致”、或“协议”等词的各项规定都要用书面记录。“书面”系指手写、打字或印刷，并形成永久性记录。

2．2法律要求：

本合同文件适用中华人民共和国的法律、法规和对本工程有管辖权的各级政府颁布的行政法规，以及地方政府所属部门或授权机构发布的规定。

乙方保证会遵守国家和当地法律法规，并承诺完全弥补甲方因乙方违反本条款令甲方蒙受的一切损失。

第3条  单价与数量

3．1单价

除非另有说明，任何货物的单价或整项费用均为包干性质，即已包括样板试制、样品、生产、安装、运输、卸车、保险、货物检验试验（调试）、经销、商检、关税、国家及地方税费、企业经营管理费、利润、土建配合费及其他可能发生的所有费用。此合同单价包含本合同明示和隐含的全部工作内容、责任、义务和风险。如在供货、安装期内，发生预期的市场价格涨跌、汇率变动、国家或地方政策改变，单价一律不予调整。

3．2供货、安装数量

1）本合同内的货物数量为暂定，在甲方确认供货完成后，按乙方实际供货数量并经甲方确认后结算。

2）乙方在生产之前或在供货总量达到合同暂定数量的85％时，应向甲方详细了解实际需求量，否则造成的乙方无法按期供货或造成乙方货物积压，由乙方承担所有责任。

3．3结算数量

结算数量以甲方和乙方签字的收/调料单为准，任何在生产、加工、运输、装卸过程中发生的损耗数量及货物自然损耗数量均不计入结算数量。

3．4计量单位

1）以个或套为单位计量的货物，其单价应与“个”或“套”对应；数量按自然个数或套数计算；每一个或套单位货物应包括其自然所需的或其使用功能所必需的配件、备用零件以及辅助材料。

2）以平方米、米所计量的货物，其单价应与“平方米”、“米”对应；数量按货物实际净尺寸而不按其标称尺寸计算。

3）以公斤或吨为单位计量的货物，其单价应与“公斤”、“吨”对应；数量按其物理形状及重量特征计算其理论重量。如需通过称量确定其重量，由双方在签订合同之前约定。

第4条  品质等要求

4．1品质要求

本合同所采购货物应该：

1）与本合同所规定的数量、质量和要求完全相符；

2）用材精良、做工讲究、全新货物；

3）与甲方提供或确认的样品、样板、规格一致；

4）能达到本合同所特定说明的性能标准；

5）满足合同明确规定或默示该货物应符合使用之目的；

6）符合合同指定的试验要求，乙方需负责一切试验费用；

7）按本合同供应的货物的设计、结构和质量各方面除必须符合合同的品质等要求外，还必须同时符合国家、当地或行业的所有法规、条例、规范或标准的要求。

如果法规、规范、标准、甲方或乙方提供的资料以及样板之间存在差异，不论合同条款如何规定，甲方均有权指示乙方无条件执行较高标准，且无需为此支付任何额外的费用。

4．2质量等级

如果乙方提供的货物存在若干的质量等级，则乙方应主动在投标文件中特别注明或书面说明，同时还需要说明该等级在同种或同类产品质量等级序列中所处的级别。乙方于投标时未说明货物质量等级的，则甲方有权认定货物质量等级为乙方生产的同种或同类产品质量等级中最高级别。

4．3技术参数

乙方应在投标时对其所提供的货物提供详细的技术参数说明，明确指出货物的适用范围以及局限性。如果因乙方所提供货物的某一项或某几项技术参数不能满足甲方的要求而影响甲方对该货物的使用，而乙方又未作出特别说明的，则无论甲方是否在招标文件、图纸中提出明确要求，乙方都必须无条件进行补救，并赔偿甲方因此造成的全部损失。

第5条  付款方式

5．1付款：

货到现场招标人验收合格后，三个月内付已到货款的70%，招标人整体竣工验收合格后付97%，其余3%作为质保金（两年质保期满后，质保金一个月内无息返还）每次付款前承包人必须提供相应金额增值税专用发票及收据。乙方在交货地点将货物交给甲方，经双方验收合格后，乙方即可按甲方规定的格式向甲方提交《物资付款申请书》（一式两份），详细说明乙方认为其应得到的款项，并附上相关的收/调料单原件送货单及增值税专用发票，并加盖公司印章。

5．2保修金的支付

在保修期满之后180天内，乙方向甲方书面提出保修金结算申请，甲方如对货物质量无异议，应在接到申请后尽快向乙方支付保修金，保修金不计利息。如乙方在此期限内未提出保修金结算申请，则视作乙方已自动放弃保修金，甲方有权不向乙方支付保修金。

保修金的支付并不表示乙方保修责任的结束，乙方仍应尽最大努力完成修补缺陷或损害所需要的所有工作。

第6条  包装与运输

6．1包装要求

货物应包装牢固，按货物的特点采取防潮、防震、防锈等措施，在正常运输情况下运抵目的地时完好无损，并按合同规定或双方随后的协议，由乙方运抵交货地点交货。由于包装不良所发生的损失，由乙方负责。

每件货物的包装外表以不褪色的颜料印明件号、毛重、尺码以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“向上”等标志。

6．2运输方式

如无特别说明，运输方式由乙方确定。甲方不保证交货地点出入口位置与乙方踏勘工地时一致。

6．3转运中的损失或丢失

乙方应对在转运中损坏或丢失的货物予以免费修理、补齐或换

货，甲方应在合理的时间内通知乙方，以便乙方能查明运输中损坏或丢失是承运者运输条件的原因或是由乙方自己运输的责任。

第7条  货物的验收与交付

7．1文件要求

乙方将货物运到工地后，乙方应向甲方提交以下有关所供货物的文件（中文版），以满足政府有关部门或甲方的要求：

1）产地来源证明；

2）厂方生产证明；

3）质量检验合格证明书；

4）装箱单；

5）重要部件清单、产地、品牌（尤其是进口部件）；

6）使用说明书；

7）维修手册或保养说明书；

8）安装手册；

9）其他有关所供货物的文件。

乙方提供了任何上述文件并不减轻或免除乙方在本合同内的其他责任。

7．2卸车、搬运、堆放

如无特别说明，乙方的供货责任应包括将货物卸车，按照甲方要求卸至施工现场指定地点，卸车费用由乙方承担，搬运到工地内的上下不超过建筑物一层高度阶梯的任何地方，或距工地最近一个出入口200米以内、上下不超过建筑物一层高度阶梯的工地以外的地方，并按甲方要求及根据货物特点堆放整齐。

如本合同包括乙方安装责任，则应将货物安全卸至安装地点。

7．3验收和交付

货物卸车后，甲方、乙方、监理单位和甲方指定的安装单位共同对货物进行外观、规格型号、数量检验，检验合格后，三方签署收/调料单，作为交付凭证。甲方对收/调料单的签署并不影响乙方对货物本身应承担的质量责任。实际交货时间以收/调料单注明的时间为准。

7．4货物检测

按国家、当地或行业的法规、条例、规范或标准的规定进行检测。检测机构应符合国家、地方的相关规定。

7．5拒收

如乙方提供的货物不符合本合同的规定或乙方不能遵守合同规定其应负的责任，甲方可拒收货物。乙方应立即安排给予补修或更换，由此而产生的一切费用由乙方负责。

7．6交付货物的更换

已交付货物在接收之后使用之前，或经试用发现其质量、规格、颜色、功能等与交付标准不符，或抽样送检不合格，乙方有义务免费更换，且不得因此使双方确定的供货时间及甲方使用时间上有所延误。

7．7调试验收

货物安装调试后，甲方、乙方和甲方指定的监理单位进行验收，验收合格后，共同签署调试验收单。

第8条  双方责任

8．1甲方职责：

1）向乙方提供其所需的图纸、资料及货物的堆放场地；

2）对乙方提供的样板、样品、图纸进行审核、确认；

3）按合同规定及时审批乙方的付款申请，并支付款项；

4）向乙方介绍验收人员及其职权；

5）选择独立的检测机构对货物进行检测时，通知乙方到场监督。

8．2乙方职责：

1）向甲方提交货物的使用说明书及安装布置图纸，并须得到甲方的确认；

2）按合同规定提供货物及相关服务，并在货物到达前按合同规定期限通知甲方；

3）提供货物验收所必需的文件和手续，对货物的堆放、仓储条件进行说明；

4）甲方提出在任何时间视察乙方的生产车间、仓储地点，乙方不得反对。如果乙方为货物之经销商，则应负责与制造商联络安排视察、参观。乙方不得以涉及专利等理由拒绝甲方视察，但可以不接受甲方视察专利工序、工艺的要求。

5）如甲方需要，乙方应免费为甲方及其指定的人员或机构进行培训。

第9条  变更

9．1交货时间的变更

1）甲方如需将交货时间延迟，应在合同规定的时间内书面通知乙方，

如因此涉及乙方仓储、资金占用、管理费等额外支出，甲方不承担责任。

2）任何一方如要求将交货时间提前，应征得对方的同意。

9．2变更的形式

订货数量、货物品质等要求、供货时间及任何其他内容必须以书面形式变更或撤消，口头变更或撤消一概无效。其中，本合同之条款与条件的变更或撤消只能以甲乙双方书面签署形式进行。

除非并得到甲方批准，乙方不得对货物作任何改变或修改。

9．3变更的费用

因甲方原因导致的变更如果造成了乙方的损失，乙方应在接到变更后3天内提出赔偿要求，并附上详细的说明及相关的证据，以便甲方查实。如果乙方逾期未提出赔偿，应认为乙方未因该项变更招致损失。甲方核实乙方损失确是甲方变更所导致的后，应向乙方支付相应的赔偿费用，并加入合同价款中。

如果甲方的变更是由于乙方原因造成的，则所有的责任均由乙方承担。

第10条  质量保修

1）如无特别说明，质量保修期自本工程竣工验收之日起计算。

2）在质量保修期内，乙方免费向甲方供应并更换一切在正常情况下自然磨损的设备零件，并负责由于质量问题产生的费用。

3）保修期满后，如甲方要求，乙方承诺届时按市场价向甲方提供必需的零配件，且不记取人工费用。

第11条  货物的产权

11．1所有权

1）所有权的转让

乙方对其所供货物必须拥有合法的所有权、处分权或经销权。货物一经交付给甲方后，其所有权即转至甲方，但甲方有权按有关条款规定予以拒收。乙方有义务向甲方保证不会有第三方对乙方所供的货物主张任何权利。如在货物交付后，有第三方声明对货物拥有所有权，则由此造成甲方卷入所有权纠纷、诉讼、不能按期使用、经济损失等，概由乙方负责。甲方保留按合同文件规定的违约责任向乙方索赔的权利。

2）所有权的合法性

如乙方所供的货物为走私、脏物、或未完税费，造成交付给甲方的货物被政府机关查封、没收的，因此引致甲方的直接损失及所有间接损失，概由乙方负责。

11．2知识产权

如果有任何第三方以乙方所供应的货物致使该第三方所拥有的专利权、著作权、商标权、专有技术、商号及商业符号受到侵害为由，向甲方采取任何法律行动或提出索赔的，则乙方必须完全补偿甲方因此产生的任何损失（包括商誉损失）。

如果发生上述情况，乙方在收到甲方通知书后应代甲方与采取法律行动的相关方进行交涉，并处理由此而引发的任何法律程序。因交涉及处理法律程序所产生的任何费用及所带来的赔偿责任均由乙方

负责。

第12条  安全要求

12．1安全责任

乙方必须保证其所供货物的安全性，保证甲方、监理、甲方指定的安装单位及货物的最终使用人在安装及使用过程中人身及财产安全。任何因货物的安全问题造成甲方、监理、甲方指定的安装单位及货物的最终使用人伤亡、财产损失的，由乙方赔偿因此引致的一切损失，而不论赔偿数额是否超过合同价款总额。

12．2安全隐患

货物在安装、使用时如有安全隐患，则乙方应在投标时向甲方说明，并出具书面的安装、使用指示。如果在货物交付时才说明，甲方有权拒收，而甲方的损失则按质量或逾期违约责任向乙方索赔。

乙方对安全隐患有及时说明的义务，并不能免除乙方因安全隐患造成甲方、监理、甲方指定的安装单位及货物的最终使用人的伤亡、财产损失而应负有的赔偿责任。

12．3现场安全

1）乙方必须确保所有由其安排进入工地现场的人佩戴标准的安全帽，并须提供合适的个人保护用具包括口罩、手套及安全鞋等，并确保他们正确使用该等保护用具。

2）乙方必须确保由其安排进入工地现场的起重机械或吊重器具在使用之前已依据有关安全条例取得有效的检验证明文件。

3）乙方必须确保进入工地现场的乙方人员佩戴工作卡。甲方或监理单位有权拒绝没有佩戴工作卡的人士进入工地现场，因此而导致的供货延误概由乙方负责。

第13条  环保要求

乙方应确保送货车辆进入工地时应避免遗洒、扬尘、噪音过大、随意丢弃包装物料及废物。

第14条  合同转让与分供

14．1合同转让：合同签订后，任何一方不得将本合同转让。

14．2分供

未经甲方书面同意，乙方不得将本合同指向的货物交由其他第三方生产。

如乙方为经销商，未经甲方书面同意，乙方不得组织非甲方认可的制造商加工、生产本合同指向的货物。

第15条  违约责任

15．1逾期交货

1）如果非甲方原因致使乙方逾期交货，则乙方应按合同规定向甲方支付逾期交货赔偿费；

2）违约方支付逾期交货赔偿费后，甲方有权选择终止合同或继续履行合同。

15．2不能交货

如乙方不能交货，不论是涉及货物的全部或部分，而影响了任何部分货物的商业用途、效果或价值，则甲方有权终止全部或终止未交货部分合同。

15．3质量缺陷

乙方供应的货物质量达不到合同规定的标准，甲方拒绝接收，由此造成的乙方运输、保险等损失由乙方承担。造成逾期交货的，甲方将按15．1～15．2款的规定追究乙方的责任。

乙方供应的货物质量达不到合同规定的标准，造成甲方让步接收的，甲方有权对货物进行折价。

15．4合同转让与分供

乙方擅自将本合同转让给第三方的或未经甲方同意将货物交由其他第三方加工、生产，甲方有权选择终止合同或要求乙方停止违约行为并按合同继续履行。

15．5合同终止后的赔偿

如果乙方出现违约行为导致合同终止或部分终止，乙方除应向甲方退还已支付的货款外，甲方还有权要求乙方支付未交货货款总额20％的违约金并承担由此给甲方造成的一切损失，包括甲方另购同类产品的差价、工程延误造成的损失及所引起的运费、弃置费用、变卖费用、仓租和管理费等。

第16条  纠纷解决

在合同履行过程中，双方因合同所引起的任何争议，双方应先通过友好协商解决。双方无法协商解决的，则任何一方可将争议提交甲方所在地的人民法院诉讼解决。

甲  方：                       乙  方：

委托人：                       委托人：

日  期：                       日  期

## 附表

## 配电设备采购数量

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALA1 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALA2 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALA3 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALA4 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALA5 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALB1 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALB2 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALB3 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALB4 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALB5 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALC1 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALC3 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALC4 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALC5 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALC6 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALD2 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALD4 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALE1 | 500*800* 150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| XWYB, PWYB | 600*1200 *250 | 2 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| AKPT | 800*2200 *600 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| WYBAT | 箱体参照 12D图集 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ATDT | 600*1800 *400 | 3 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| PYFJ | 按图集16D303-2 P15-16 I=1.05In | 4 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 （热继电器的整定电流I= 1.05In） |
| ALA1-1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALB1-1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALE2 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALE3 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALE4 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALE5 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALC1-1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALE1-1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALE2-1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALE3-1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALE4-1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALE5-1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALEE1 | 500*600* 250 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALEA1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALEC1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALEB1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ATALB1-1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ATALB2-1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ATALC1-1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ATALA1-1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ATALE1-1 | 300*500* 120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALC2 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALA2-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALB2-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALC2-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALD2-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALA3-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALB3-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALC3-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALD3-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALC6-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALA4-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALA5-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALB4-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALB5-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALC4-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALC5-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALD4-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALD5-1 | 300*500 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALD5 | 600*800 *150 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALA6 | 500*800 *120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALB6 | 500*800 *120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALC7 | 500*800 *120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALD6 | 500*800 *120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALE6 | 500*800 *120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸制作 |
| ALC6-2 | 600*500 *120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸AL6-2 制作 |
| ALC6-3 | 600*500 *120 | 1 | 台 |  |  |  | 按图纸AL6-3 制作 |
| ALEA,ALEC,ALED | 据实物自定规格 | 13 | 台 |  |  |  |  |
| ALRD |  | 1 | 台 |  |  |  | UPS不包含在此箱内 |
| UPS电源 | 90分钟 | 1 | 台 |  |  |  | 与ALRD箱配套 |
| 组合式电气火灾 监控装置 | 中电 | 48 | 套 |  |  |  | 与变配电共用主机 |
| DTSY777 预付费电度表 | 15(60)A | 7 | 个 |  |  |  | 按图纸安装 |
| DTSY777 预付费电度表 | 10（40）A | 14 | 个 |  |  |  | 按图纸安装 |
| DTSY777 预付费电度表 | 30(100)A | 2 | 个 |  |  |  | 按图纸安装 |
| DTSY777 预付费电度表 | 5)20)A | 21 | 个 |  |  |  | 按图纸安装 |
| DTSY777 预付费电度表 | 20(80) | 1 | 个 |  |  |  | 按图纸安装 |
| DTSY777 预付费电度表 | 1.5(6)A | 11 | 个 |  |  |  | 按图纸安装 |
| SPD 浪涌保护器 | BT2 3N-25 -440SP 8/20μA | 2 |  |  |  |  | 按图纸安装 |
| LMK5-0.66 电流互感器 | 150/5 | 5 | 个 |  |  |  | 按图纸安装 |
| LMK5-0.66 电流互感器 | 200/5 | 2 | 个 |  |  |  | 按图纸安装 |
| LMK5-0.66 电流互感器 | 100/5 | 4 | 个 |  |  |  | 按图纸安装 |
| SPD 浪涌保护器 | BT2 3N-40 -440SP 8/20μA | 3 |  |  |  |  | 按图纸安装 |
| BKM1-100S/3300 带24V分励线圈 | 50A | 4 | 个 |  |  |  | 按图纸安装 |
| BKM1-100S/3300 带24V分励线圈 | 25A | 8 | 个 |  |  |  | 按图纸安装 |
| BKM1-100S/3300 带24V分励线圈 | 63A | 3 | 个 |  |  |  | 按图纸安装 |
| BKM1-100S/3300 带24V分励线圈 | 40A | 1 | 个 |  |  |  | 按图纸安装 |
| BKM1-100S/3300 带24V分励线圈 | 100A | 3 | 个 |  |  |  | 按图纸安装 |
| BKM1-100S/3300 带24V分励线圈 | 125A | 6 | 个 |  |  |  | 按图纸安装 |
| BKZ45系列 微型断路器 | 1P | 296 | 个 |  |  |  | 按图纸安装 |
| BKM1-100S/3300 带24V分励线圈 | 80A | 1 | 个 |  |  |  | 按图纸安装 |
| BKM1-100S/3300 带24V分励线圈 | 140A | 1 | 个 |  |  |  | 按图纸安装 |
| BKM1-225S/3200 带24V分励线圈 | 160A | 1 | 个 |  |  |  | 按图纸安装 |
| BKZ45系列 微型断路器 | 3P | 117 | 个 |  |  |  | 按图纸安装 |
| BKZ45系列 漏电断路器 | 1P ㏑=30mA | 158 | 个 |  |  |  | 按图纸安装 |
| OTM32CE4D-PC 双电源开关 | 32A | 5 | 个 |  |  |  | 按图纸安装 |
| OTM32CE4D-PC 双电源开关 | 40A | 5 | 个 |  |  |  | 按图纸安装 |
| OTM32CE4D-PC 双电源开关 | 160A | 3 | 个 |  |  |  | 按图纸安装 |
| DJMB2-0.5KVA 单相变压器 | 0.5KVA 220V/36V | 12 | 台 |  |  |  | 按图纸安装 |
| BKM1-100S/300 | 80A | 4 | 个 |  |  |  | 按图纸安装 |
| XLCPSNG20-45/340 多功能保护开关 | 3A | 8 | 个 |  |  |  | 按图纸安装 |