工程劳务分包招标文件

编号：

工程名称：怀远路南伸北延、西洋河路北延、工业路南延及地下管网建设工程劳务施工分包

招标人：河北建工集团有限责任公司

联系人：高亚峰    联系电话：13833149441

联系人：滕博远    联系电话：15930118718

地址： 河北省张家口市怀安县

时间： 2019  年  11  月  11 日

目录

投标须知前附表	3

劳务分包招标文件条款	5

第一条 投标人资格审查情况	5

第二条 工程概况	5

第三条 招标要求	5

第四条 投标报价要求	5

第五条 劳务费的结算与支付	6

第六条 投标须知	7

第七条 开标须知	7

第八条 评标和中标须知	7

第九条 附件	7

投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 怀远路南伸北延、西洋河路北延、工业路南延及地下管网建设工程劳务施工分包 |
| 2 | 工程地点 | 河北省张家口市怀安县 |
| 3 | 工程概况 | 设计包括：怀远路南伸北延、西洋河路北延、工业路南延、 |
| 4 | 承包方式 | 劳务分包 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 招标范围 | 设计图纸中包含的道路工程及附属、雨水工程、污水工程、给水工程、电力工程、热力工程、通信工程、既有管线改造、照明工程等内容（具体数量以实际完成为准）。 |
| 7 | 工期要求 | 重要节点工期必须满足招标人要求，详见合同条款。 |
| 8 | 投标人资质 等级要求 | 1、投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照； 2、投标人具有劳务承包资格，并年检合格； 3、投标人具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。 4、投标人具有良好的商业信誉，有相关类似规模及结构工程的施工经验、专业技术能力及资金实力。 |
| 9 | 踏勘现场 | 投标人到项目部领取招标文件时由项目部组织踏勘现场 |
| 10 | 报价方式 | 工程量清单计价法， |
| 11 | 投标限价 | 无 |
| 12 | 投标有效期 | 7日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标保证金 | 1、投标保证金形式：电汇、网银转账。 2、投标保证金金额：人民币10000.00元（大写：壹万元整） 3、递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：光大银行西王支行 账号：75220188000078821 4、投标保证金的退还：最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 |
| 14 | 招标方式 | 公开招标，先招后议。本次投标在中采网电子商务平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com |
| 15 | 网上开标 时间 | 开标时间:2019年 11 月 18 日 11 时 30 分 |
| 16 | 谈判时间 | 谈判时间：2019年 11 月 19日 14 时 30 分 |
| 17 | 开标程序 | 开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于5家，低于5家延长报名时间。 1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标，采用投标报价高位淘汰方式，竞价次数：3轮。 第一轮不淘汰，第二轮淘汰一家，第三轮淘汰一家，剩余投标人进入谈判阶段。 报价时间间隔为60分钟。 2、谈判阶段： 进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件3份，商务报价部分按最后一轮网上竞价填写。 |
| 18 | 评标委员会组成 | 人力资源部部长（或副部长）、技术部部长（或副部长）、预算部部长（或副部长）、分公司经理、项目经理必须担任评委，其他评委由项目部组织，总评委人数为单数。 |
| 19 | 确定 中标人 | 进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。 |
| 20 | 履约担保 | 履约保证金：金额:10000.00元（大写：壹万元整），根据合同约定进行返还。 |
| 21 | 中标 服务费 | 中标服务费由中标单位承担，收取标准为：中标价的1‰，最高不超过10000.00元（大写：壹万元整）。 |
| 22 | 其他事项 | 无 |
| 23 | 招标人联系方法 | 招 标 人：河北建工集团有限责任公司 联 系 人：滕博远 联系电话：15930118718 |
| 24 | 电子商务平台技术支持联系方法 | 招标服务平台：中采网电子商务招标平台 联系人：王宇飞 联系电话：18333115520 |
| 25 | 招标人监督部门及联系方式 | 招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部 联系人：焦玉民，联系电话：0311-87056639 |

劳务分包招标文件条款

- 投标人资格审查情况

- 投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；

2、投标人具有劳务承包资格，并年检合格；

3、投标人具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证；

4、投标人具有良好的商业信誉，有相关类似规模及结构工程的施工经验、机械设备、专业技术能力及资金实力。

投标人报名时，需向项目部提交资格预审资料；法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照、资质证书、安全生产许可证、业绩表等相关文件复印件，加盖公章。如有必要则对投标报名单位进行考察。

预审报名时间：2019年 11月11日—2019 年11 月17 日18 时。

报名地点：

项目部报名地点：河北省张家口市怀安县怀安高铁新城配套基础设施建设工程项目部会议室

投标人通过审查后可以参加本工程劳务分包项目的投标。

- 工程概况

2.1工程名称： 怀远路南伸北延、西洋河路北延、工业路南延及地下管网建设工程劳务施工分包

2.2工程地址：河北省张家口市怀安县

2.3工程简况：设计包括：怀远路南伸北延、西洋河路北延、工业路南延。

现场情况简介

3.1现场临时设施情况：目前已具备“三通一平”条件。

3.2生活区设置：发包人提供生活区临建房屋。

- 招标要求

4.1本工程采用  网上报价竞标，先招后议  方式招标。

4.2报名及招标文件工本费：200元，售后不退。

4.3招标范围：设计图纸中包含的道路工程及附属、雨水工程、污水工程、给水工程、电力工程、热力工程、通信工程、既有管线改造、照明工程等内容（具体数量以实际完成为准）。

4.4工程质量标准：合格；

4.5工期要求：具体开、竣工日期由发包人制定。承包人必须满足甲方施工节点要求。

4.6健康、安全和环保施工：承包人在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合发包人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求。

4.7材料供应方式与管理：发包人负责供应的工程材料，全部实行定额领料制度，各种材料均考虑正常损耗。超过河北省预算定额部分或人为浪费，经发包人有关部门确认后，超额领料部分在承包费中扣除。如有节约发包人酌情予以奖励。

4.8拟派项目管理班子及特殊工种的基本条件：项目管理班子中的项目经理、技术负责人、专业施工员、专业质检员、专职安全员、测量员、专职临电电工，特殊工种等均必须持证上岗。

- 投标报价要求

5.1报价依据：施工图纸、相关规范、本招标文件的要求、现场条件、工期、质量要求以及投标单位自身的经济、技术实力等。

5.2报价包含内容和费用：本招标文件中所涉及的具体内容。

5.3报价方式：按直观单价方式报价。投标人报价时，须将工程劳务费、机械费、辅材费、辅机费、管理费、安全文明施工费、税金等所有涉及本招标文件中所涉及具体施工内容均包含在内。报价方式详见劳务价明细表。

5.4相关要求：

5.4.1进度要求：投标人必须满足招标人施工节点要求（具体时间以建设单位确定为准）。

5.4.2技术质量要求：质量等级标准：合格；

要求投标人必须配备两名经验非常丰富的测量放线人员。

5.4.3安全文明施工要求：投标人在施工现场配置专职安全员一名，负责所施工的场区日常安全检查，各工种带班人员负责各班组的施工安全。

投标人配备一名专职临电电工，负责招标人施工区二级配电箱以下临时用电管理。

投标人自行负责所施工的场区及加工区临水管理、维修。发包人仅负责提供水源，水源至场区的总干管。

安全帽由发包人统一采购配备，费用由承包人负担。

投标人要服从招标人现场统一的临建布置安排，投标人负担自设厨房所需燃料及电费，厨房应设置必要的排烟装置。

投标人应做好迎接各类检查的安全文明施工、扬尘治理的应急准备工作。

5.4.4现场材料管理：现场所有材料实行限额领料制度，如果材料使用超预算量，作业队需承担相应费用，如材料使用节约，则由发包人酌情予以奖励。

承包人自有库房内货架根据发包人要求自行购买统一制式货架，实行超市化管理，承包人设专人严格库房管理。

5.5报价中对工程质量、工期进度、安全文明施工方面的奖罚措施：

5.5.1该工程质量必须符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。如果由于承包人原因达不到，按工程结算价款5%用于补偿发包人因质量原因所造成的管理费增加和其它损失。

5.5.2本工程工期由于承包人原因每拖后一天，发包人处罚承包人1万元用于补偿给发包人因费用增加和其它因素所带来的损失。

5.5.3工程质量、工期进度、安全文明施工采取日查月评办法，每周、每月进行综合评比，对综合评比差的承包人予以处罚，对综合评比优良的承包人予以奖励。

- 劳务费的结算与支付

6.1劳务费支付：进度款按月支付。承包人必须每月25日前将所完成的工程量报发包人。发包人于每月10日前对承包人上一个月完成的工程量给予核实、确认。确认后7个工作日内，支付承包人确认工程款的85%。根据河北省及集团公司相关规定，承包人应为自有职工办理工资卡发放工资，收款如不能满足工资发放时，承包人应补足发放，不得拖欠。如因承包人拖欠工资或材料款引起的纠纷，由承包人承担。

6.2承包人全部工程完成支付承包合同价款的85%。招标人承包范围内的工程全部竣工验收合格及业主方支付该合同范围内的工程款后，发包人对结算资料予以确认后28日内付到承包总价的95%，剩余5%作为质保金。质保金待工程竣工验收合格满一年后无息付清

6.3承包人应向发包人出具劳务施工企业专用发票作为收款凭证。

- 投标须知

7.1投标文件应包括以下内容：

7.1.1投标书；

7.1.2施工方案（包括施工技术措施、质量保证措施、劳动力计划安排、安全文明施工、材料节约措施、生活管理要求等）；

7.1.3投标人业绩情况；

7.1.4投标人实力情况（包括1、资质文件⑴营业执照（原件）；⑵资质证书（原件）；⑶管理手册；⑷安全生产认可证（原件）；⑸法人授权委托书；⑹类似工程业绩2、管理人员花名册；3、项目经理资质证书；施工员、质检员、安全员等人员上岗证；特种作业人员操作证（含电工、电焊工、架子工、起重工、信号工等）。

7.2招标人采取不设标底的方式招标，投标人不得以低于本企业成本价报价。

7.3投标文件要按要求加盖投标人单位公章和法定代表人印章，并于2019年11月18日14时 00 分前送达

注：以上投标文件均要求一正一副，均采用A4纸装订成册。

- 开标须知

8.1本工程于2019年 11月 19 日 14 时  30 分在  河北建工集团会议室 召开开标会议，请各投标人派2人（其中必须包括技术总工或技术负责人）准时进入会场。

8.2开标时，有下列情况之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标。

8.2.1投标文件未按时送达的；

8.2.2投标文件中的投标函和承诺书未按招标文件的要求加盖印章或签字的，投标人法定代表人或委托代表人没有合法、有效的委托书的;

8.2.3投标文件内容不全，关键内容字迹模糊、无法辨认的；

8.2.4投标人未按招标文件的要求，提供投标保证金的；投标人无代表参加开标会议;

8.2.5投标人未按投标须知要求提供原件的。

- 评标和中标须知

9.1本工程由招标人组织的评标委员会进行评标、评标委员会由劳动经济、工程技术、经营管理、施工安全等方面的专业人员组成。

9.2本工程参照评标办法进行评标。采用先评后议的方式评出3家中标侯选人。

9.3招标人确定中标人后，向中标人发出中标通知书。

9.4中标人须在接到中标通知书之日起3日内必须进场，7日内与招标人签订施工合同，并在签订合同之日起7日内到当地专业劳务发包承包交易中心内的招投标管理机构办理合同备案手续。

- 附件

附件一：招标内容

附件二：发包人提供机械、工具、材料一览表

附件三：投标书

第十一条  补充条款

# 11.1当发生单份设计变更费用增减在1000元以内时不予调整，超出1000元时，以实际发生工程量计入结算，单价不予调整。

11.2承包人停工待料4天以上10天以下的，发包人仅支付承包人每人每天生活费6元整；停工待料时间连续超过10天，发包人不再支付承包人窝工费用。

11.3承包人不得无故更换项目经理，项目经理及项目管理班子中技术负责人、施工员、质检员、安全员、测量员等管理人员，特种作业人员及需要持证上岗人员均必须持证上岗。

11.4承包人必须遵守发包人对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。如有此行为，发包人有权根据情节大小对发包人予以相应处罚。

11.5承包人充分考虑现场条件，工具、材料二次运输在1000米以内的不考虑二次倒运费用。

11.6承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员办理工伤保险，自有施工机械设备办理保险，以上保险费用承包人自行承担。

11.7承包人在签订合同之日起7日内到当时建设工程专业劳务发包承包交易中心内的招投标管理机构办理合同备案手续。

11.8承包人必须携带有法人承诺的资金、人力、管理、质量、安全、工期等保证书。

11.9承包人必须保证秋收（麦收）、节假日阶段施工劳力充足，满足施工进度要求。

11.10承包人负担自设厨房所需燃料、电费的费用。

11.11甲乙双方合同由甲乙双方法人代表签订，授权委托人无效。

11.12招标人按甲乙双方合同付款后，投标人不能支付人工及其它债务要求时，由投标人法人单位法人代表自愿负全责，投标人应签订承诺书承诺不追究招标人责任。

11.13本招标文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标文件的条件应当与招标文件相一致。若投标单位对合同条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即对合同条款的认可。

11.14若因投标人原因，投标人中途退场后，招标人按投标人完成工程量的50%进行结算。投标人无条件退场。投标人退场延误造成损失的，投标人负全部责任，损失从履约保证金中扣除。

11.15现场马路及办公区、生活区卫生每天派专人打扫，保持清洁，同时投标人每天再提供2人进行现场维护。

11.16中标后，投标人需在张家口市当地办理农民工一卡通手续并承担相关费用。

11.17本招标文件的解释权归发包人所有。

附件一

承 包 范 围

怀远路南伸北延、西洋河路北延、工业路南延及地下管网建设工程劳务施工分包劳务承包单价采用综合单价形式报价，承包方单价包含以下内容：

一、工作内容

设计图纸中包含的道路工程及附属、雨水工程、污水工程、给水工程、电力工程、热力工程、通信工程、既有管线改造、照明工程等内容（具体数量以实际完成为准）。

自备工具：

1）所承包工程的测量放线，钢尺等测量工具承包人自备。

2）其他安全文明施工依据发包人企业标准要求和张家口建设局关于安全文明施工的要求进行；

3）承包施工区保卫及材料、工具、设备的看管；

4）其它用于安全、文明施工工作中所有用工；

5）承包人负责各自食堂内用具、设备、桌椅等全部用具（桌椅、案板、洗菜池等均采用成品，不得采用木方、模板等自行定制）；

6）承包人各自食堂厨师持证上岗，健康证由发包人统一办理，承包人负责费用；

7）承包人负责各自生活区、施工区及项目办公区及公共区域安全标志牌、宣传图牌、条幅、彩旗等全部图牌的悬挂、安装；

# 8）承包人需提供职工劳保安全防护用品。包括：安全帽、安全带、工作服、绝缘手套、绝缘鞋、口罩、防尘罩、雨鞋、雨衣。工人进出场胸卡、安全帽、由发包方统一配置，由承包方付费。承包人自备的劳保防护用品质量均应满足相关产品质量标准；

# 9）承包工作内容所涉及的特种作业人员全部由承包人提供，承包人还需配备具备职业资格的测量员、起重工、信号工、安全员、电工、架子工、电焊工。上述人员必须持有效证件上岗；

4、临建：

# 1）承包的施工区内所有机具设备和临电闸箱的基础及操作平台、加工棚制作安装、办公设施基础、地面、墙体及围墙等施工由承包人负责施工，发包人负责提供所需材料。

# 2）承包的施工区内的料场、加工场地、仓库、水池、排水沟等所有临时设施的地面硬化、搭设及施工。

# 3）承包的施工区内基础钢筋、混凝土、砖砌维护及防护施工，施工费用包含在承包报价中。

# 4）承包人负责各自生活区内日常水、电维修及灯具、水龙头等水、电消耗品的更换。

5、装卸车：

负责本工程所需的周转工具、材料、机械设备的进、退场装卸车（包括场外租赁站等）及现场直线1000米距离内的二次倒运，按招标人要求分类定点码放，码放整齐，达到集团标准化的要求。

6、临水、临电、成品保护：

临水管线及临水设施保证正常使用，坚决杜绝“跑、冒、滴、漏”等现象。如有损坏必须及时更换。施工用水必须采取节水措施，如混凝土养护必须专人看管等。生活用水不能浪费，在无人使用情况下开关必须关闭紧密。

二级配电箱以下临电管线及临电设施由专人进行管理，保证用电规范及合理性。

成品及半成品由承包人按照发包人要求进行保护和防护，如保护不周造成的损坏由承包人自行承担，如造成材料的浪费、机械设备的损坏等由承包人进行赔偿。

# 二、施工机械设备、工具、材料

承包人需提供除附件二以外的全部机械设备、工具、材料。

1、施工机械设备

承包人需施工机械设备（含机械设备消耗品，如电焊条、锯片、氧气乙炔、机械易损件等）。

# 2、施工工具

# 1）发包人提供附表二所列施工工具。

# 2）承包人需提供现场临电二级箱以下至自带施工机械设备处的电缆、配电箱及现场照明灯具并符合安全规范要求。

# 3、施工材料

# 发包人提供主材包括：石材、水泥、沙子、混凝土、钢筋、二灰、水稳、沥青混凝土、管材、灯杆、灯具、电缆、井盖、篦子，其余文明施工及施工方案中涉及到的施工用周转性材料、辅料均由承包人购置。

# 三、其他

# 1、承包人必须保证季节性施工（秋收、麦收）阶段的正常施工，承包人在季节性施工（秋收、麦收）、节假日施工中产生的一切费用不予以另外支付。

# 2、承包人需支付用工过程中所需的工人工资、伙食费、劳保费、保险费、办理暂住证、健康证等一切费用。

# 3、配合费、管理费、利润、税金、拌料、二次搬运、水平垂直倒运费、文明施工费等，以及其他有可能发生的（一个有经验的承包商应考虑到的）费用。

# 4、承包人必须配合发包方对现场管材、钢筋、混凝土及其它材料的见证取样工作，负责取样操作及按要求送至指定地点，承担承包人原因所造成试件不合格的全部费用和损失。

附件二

发包人提供机械、工具、材料一览表

| 施工机械 | 施工材料 |
| --- | --- |
|  | 石材、水泥、沙子、混凝土、钢筋 |
|  | 二灰、水稳、沥青混凝土 |
|  | 花岗岩石材、步道砖、盲道砖、玻纤格栅 |
|  | 球墨铸铁管及管件、PVC-UH管及管件 |
|  | 混凝土模块、钢筋混凝土管 |
|  | 井盖及雨水篦子 |
|  | 玻璃钢管、HDPE管、PVC穿线管 |
|  | 灯杆、灯具、镀锌钢管、电缆 |
|  | 标志带、预制直埋保温管 |
|  | 以下无内容 |

附件三

劳务项目投标书

工程名称：

投标人：                                （盖章）

企业资质类别：                 等级

企业法定代表人：                            （盖章）

项目经理               资质等级

技术负责人               职称

编制日期：      年       月      日

| 怀远路南伸北延、西洋河路北延、工业路南延报价明细表 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 单位 | 项目特征 | 综合单价（元） | 综合合价（元） |
| 道路工程 |
| 1 | 清除不适宜材料 | 8956 | m3 | 路基下0.8米范围内不得含有腐殖土、淤泥、沼泽土、有机土、草皮、生活垃圾等不良土壤的清除及外弃 |  |  |
| 2 | 选料回填 | 8956 | m3 | 1、路基填土应优先选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料，当选用细粒时满 足液限小于 50%、塑性指数小于 26，液限大于 50%、塑性指数大于 26 的粘质土。 2、包含了测量定位、场地清理、平整路型、填前碾压、报验、装运、推平、整平、洒水、压实、整型、边坡修整、地基钎探、临时防排水修建等形成路床且能达到摊铺基层前的所有工作以及下道工序开始前成品、半成品的保护维修工作；工程项目经监理验收合格后，工程数量的计算以《建设工程工程量清单计价规范》（2013）中市政工程工程量清单项目及计算规则中规定的计算规范、两阶段施工图、变更图纸、实际完成的施工段落、双方签认的工程数量为依据进行计算。 |  |  |
| 3 | 余方弃置 | 13876 | m3 | 1、余方外弃包含不适宜材料、多余土方等材料装车、运输、消纳等工作内容。 |  |  |
| 4 | 路基挖方 | 32549 | m3 | 路基挖方指根据施工图纸完成挖土方并进行场内倒运或甩土至路床两侧并包含了测量定位、场地清理、清表、清拣垃圾、地基钎探、边坡修整、路基碾压、弃土场的场内平整等形成路床且能达到摊铺基层前的所有工作内容以及下道工序开始前成品、半成品的保护维修工作；工程项目经监理验收合格后，工程数量的计算以《建设工程工程量清单计价规范》（2013）中市政工程工程量清单项目及计算规则中规定的计算规范、两阶段施工图、变更图纸、实际完成的施工段落、双方签认的工程数量为依据进行计算。 |  |  |
| 5 | 路基填方 | 18673 | m3 | 路基填方指根据施工图纸从存土点，运至施工现场至路床后摊铺并碾压成活，并且包含了测量定位、场地清理、清表、清拣垃圾、平整路型、填前碾压、报验、装运、推平、整平、洒水、压实、整型、边坡修整、地基钎探、临时防排水修建等形成路床且能达到摊铺基层 前的所有工作以及下道工序开始前成品、半成品的保护维修工作；工程项目经监理验收合格后，工程数量的计算以《建设工程工程量清单计价规范》（2013）中市政工程工程量清单项目及计算规则中规定的计算规范、两阶段施工图、变更图纸、实际完成的施工段落、双方签认的工程数量为依据进行计算。 |  |  |
| 6 | 土方倒运 | 20036 | m3 | 土方倒运包含不适宜材料、多余土方等材料运输、土场土方推平（运距3km内，包含3km） |  |  |
| 7 | 20X10X6cm步道砖铺设 | 14400 | m2 | 1、20*10*6cm花砖 2、M10水泥砂浆 3、15cm石灰土（12%） 4、15cm石灰土（12%） |  |  |
| 8 | 20*20*6cm盲道砖铺设 | 2200 | m2 | 1、盲道砖尺寸为 20X20X6cm 2盲道砖的水泥混凝土强度要打到35MPa，抗折强度不低于3.5MPa，要求方正，颜色一致，无蜂窝、露面、脱皮、裂缝等现象，棱角无缺，顶面均匀细密。 |  |  |
| 9 | 玻纤格栅 | 1570 | m2 | 1、在道路新旧路搭接处，基层之间、基层与面层之间铺玻纤土工格栅，有效地减少半刚性基层对沥青面层的反射裂缝。 2、包含一切图纸中的相关工作内容。 |  |  |
| 10 | 花岗岩车挡安装 | 8 | 个 | 1、内容包括钢筋绑扎、花岗岩石球安装 |  |  |
| 11 | 安砌10*30*50cm花岗岩平石 | 5800 | m | 1、平石采用 10×30×50cm 花岗岩 2、加工、运输、安装时应注意棱角保护，避免碰损 3、放样、开槽、运料、调配砂浆、支模（若需要）、切割、安砌、勾缝、养护、清理等 |  |  |
| 12 | 安砌13/15*30*100(50)cm花岗岩侧石 | 5340 | m | 1、侧石采用 13/15×30×100（50）cm 花岗岩 2、加工、运输、安装时应注意棱角保护，避免碰损 3、放样、开槽、运料、调配砂浆、支模（若需要）、切割、安砌、勾缝、养护、清理等 |  |  |
| 13 | 安砌10*20*100（50）cm混凝土缘石 | 8200 | m | 1、人行道外侧采用 10×20×100（50）cm 混凝土缘石压边条 2、加工、运输、安装时应注意棱角保护，避免碰损 3、放样、开槽、运料、调配砂浆、支模（若需要）、切割、安砌、勾缝、养护、清理等 |  |  |
| 14 | 旧路面层拆除 | 300 | m3 | 1、材质:沥青柏油类 2、旧路拆除包括旧路结构拆除、测量定位、场内挖装、运输、场地清理，废渣清理成堆等工作等 |  |  |
| 15 | 旧路基层拆除 | 15 | m3 | 1、材质:有骨料多合土 2、旧路拆除包括旧路结构拆除、测量定位、场内挖装、运输、场地清理，废渣清理成堆等工作等 |  |  |
| 16 | 基层摊铺（水泥稳定级配碎石） | 32005 | ㎡ | 1.18cm水泥稳定级配碎石（掺水泥5%） 顶面弯沉值（1/100mm）27.3 层底面最大拉应力（MPa）0.002 劈裂强度（MPa）0.5 抗压回弹模量（MPa） 20℃：1600 抗压回弹模量（MPa） 15℃：4000 测量定位、场内挖装、运输、填筑、平整、拌合、摊铺、碾压、成活、边坡修整、养生、下道工序前的清理等工作。计量规则：以《建设工程工程量清单计价规范》（2013）中相关计量规范为依据，按照实际完成的合格后经双方确认的工程量作为结算依据。 |  |  |
| 17 | 基层摊铺（水泥稳定级配砂砾） | 32005 | ㎡ | 1.18cm水泥稳定级配砂砾（掺40%碎石、水泥4%） 2.顶面弯沉值（1/100mm）60.4 3.层底面最大拉应力（MPa）0.122 4.劈裂强度（MPa）0.5 5.抗压回弹模量（MPa） 20℃：1400 6.抗压回弹模量（MPa） 15℃：3800 7.测量定位、场内挖装、运输、填筑、平整、拌合、摊铺、碾压、成活、边坡修整、养生、下道工序前的清理等工作。 计量规则：以《建设工程工程量清单计价规范》（2013）中相关计量规范为依据，按照实际完成的合格后经双方确认的工程量作为结算依据。 |  |  |
| 18 | 基层摊铺（石灰粉煤灰稳定土） | 32005 | ㎡ | 1.15cm石灰粉煤灰稳定土（12：35:53） 2.顶面弯沉值（1/100mm）188.4 3.层底面最大拉应力（MPa）0.166 4.劈裂强度（MPa）0.25 5.抗压回弹模量（MPa） 20℃：650 6.抗压回弹模量（MPa） 15℃：2600 7.测量定位、场内挖装、运输、填筑、平整、拌合、摊铺、碾压、成活、边坡修整、养生、下道工序前的清理等工作 计量规则：以《建设工程工程量清单计价规范》（2013）中相关计量规范为依据，按照实际完成的合格后经双方确认的工程量作为结算依据。 |  |  |
| 19 | 面层摊铺（沥青混凝土） | 30005 | ㎡ | 1.4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C） 2.顶面弯沉值（1/100mm）24.7 3.层底面最大拉应力（MPa）-0.139 4.劈裂强度（MPa）1.4 5.抗压回弹模量（MPa） 20℃：1400 6.抗压回弹模量（MPa） 15℃：2000 7.测量定位、场内挖装、运输、填筑、平整、拌合、摊铺、碾压、成活、边坡修整、养生、下道工序前的清理等工作 计量规则：以《建设工程工程量清单计价规范》（2013）中相关计量规范为依据，按照实际完成的合格后经双方确认的工程量作为结算依据。 |  |  |
| 20 | 面层摊铺（沥青混凝土） | 30005 | ㎡ | 1.5cm中粒式沥青混凝土（AC-20C） 2.顶面弯沉值（1/100mm）27.3 3.层底面最大拉应力（MPa）-0.105 4.劈裂强度（MPa）1.0 5.抗压回弹模量（MPa） 20℃：1200 6.抗压回弹模量（MPa） 15℃：1600 7.测量定位、场内挖装、运输、填筑、平整、拌合、摊铺、碾压、成活、边坡修整、养生、下道工序前的清理等工作 计量规则：以《建设工程工程量清单计价规范》（2013）中相关计量规范为依据，按照实际完成的合格后经双方确认的工程量作为结算依据。 |  |  |
| 给排水工程 |
| 1 | 沟槽土方开挖 | 22376 | m3 | 1、沟槽开挖应严格控制基底高程，不得扰动基面。开挖中应保留0.2~0.3米原状土，待敷管前使用人管开挖至设计标高。如局部超挖或发生扰动，应换填10~15mm天然级配砂石或5~40mm碎石。槽底如有坚硬物体必须清除干净 2、沟槽土应碎石清理均匀堆放在距沟槽上口边线1.5m外内容包括清表，按发包方指定边线放坡，土方开挖并甩土至规范要求距槽边距离外，沟槽的防护，配合清理槽底、修边，地基钎探、堆土、覆盖、维护等完成本工作的所有内容中涉及的费用。计算规则：上口、下口宽度按现场确认单计算、高度按实测高度计算，如出现超挖，超挖部分不给于计量，如不足交底尺寸，按实际尺寸计算 |  |  |
| 2 | 沟槽土方回填 | 16547 | m3 | 1、槽底对管顶以上0.50m范围内的沟槽回填采用中粗砂回填,具体做法及压实要求详见国家标准GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》 2、回填应从管道两侧均匀进行，从管底基础至管顶以上0.5m范围内，采用人工回填，管顶0.50m以上沟槽采用机械回填时应从管轴线两侧同时进行，并夯实，碾压 3、回填时沟槽内应无积水，不得带水回填，不得回填淤泥、有机物及冻土。回填中不得含有石块、砖及其他杂硬物体 4、管沟回填土压实度要求需要满足国家标准GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》和CECS223-2007 |  |  |
| 3 | 管道铺设 球墨铸铁管DN100 | 100 | m | 1、材质：球墨铸铁管 2、尺寸：DN100 3、管道连接采用承插式橡胶柔性接口 4、管道安装后在回填土前应采用闭水法进行严密性试验，具体做法应满足《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008)及相关规定 5、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，砂石基础回填、夯实，管道吊装，管道连接，养护，管件安装等完成管道交付验收前的所有工作中涉及的费用 |  |  |
| 4 | 管道铺设 PVC-UH管DN200 | 1630 | m | 1、材质：PVC-UH 2、尺寸：DN200 3、管道连接采用胶圈连接 4、采用120°砂垫层基础，垫层厚度200mm 5、管道安装后在回填土前应采用闭水法进行严密性试验，具体做法应满足《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008)及相关规定 6、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，砂石基础回填、夯实，管道吊装，管道连接，养护；管件安装等完成管道交付验收前的所有工作中涉及的费用 |  |  |
| 5 | 管道铺设 PVC-UH管DN100 | 190 | m | 1、材质：PVC-UH 2、尺寸：DN100 3、管道连接采用胶圈连接 4、采用120°砂垫层基础，垫层厚度200mm 5、管道安装后在回填土前应采用闭水法进行严密性试验，具体做法应满足《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008)及相关规定 6、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，砂石基础回填、夯实，管道吊装，管道连接，养护；管件安装等完成管道交付验收前的所有工作中涉及的费用 |  |  |
| 6 | 管道铺设 PVC-UH管DN80 | 15 | m | 1、材质：PVC-UH 2、尺寸：DN80 3、管道连接采用胶圈连接 4、采用120°砂垫层基础，垫层厚度200mm 5、管道安装后在回填土前应采用闭水法进行严密性试验，具体做法应满足《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008)及相关规定 6、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，砂石基础回填、夯实，管道吊装，管道连接，养护；管件安装等完成管道交付验收前的所有工作中涉及的费用 |  |  |
| 7 | 钢筋混凝土矩形立式闸阀井1300×1300mm | 45 | 座 | 1、检查井采用钢筋混凝土矩形立式闸阀井，做法详见《市政给水管道工程及附属设施》07MS101-2，均按有地下水条件选取 2、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，垫层、底板、灌芯包封、导流槽、钢筋制作绑扎，模板搭拆（含模板及其它用于支撑模板的所有材料），混凝土浇筑，砼盖板吊装，井筒砌筑或吊装，升井，井盖、井座安装，抹灰，养护、井周回填等完成检查井交付验收前的所有工作中涉及的费用。计算规则：按座计量。 |  |  |
| 8 | 钢筋混凝土矩形排气阀井1200×1200mm | 6 | 座 | 1、检查井采用钢筋混凝土矩形立式闸阀井，做法详见《市政给水管道工程及附属设施》07MS101-2，均按有地下水条件选取 2、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，垫层、底板、灌芯包封、导流槽、钢筋制作绑扎，模板搭拆（含模板及其它用于支撑模板的所有材料），混凝土浇筑，砼盖板吊装，井筒砌筑或吊装，升井，井盖、井座安装，抹灰，养护、井周回填等完成检查井交付验收前的所有工作中涉及的费用。计算规则：按座计量。 |  |  |
| 9 | 钢筋混凝土排泥阀井1200×1200mm | 4 | 座 | 1、检查井采用钢筋混凝土矩形立式闸阀井，做法详见《市政给水管道工程及附属设施》07MS101-2，均按有地下水条件选取 2、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，垫层、底板、灌芯包封、导流槽、钢筋制作绑扎，模板搭拆（含模板及其它用于支撑模板的所有材料），混凝土浇筑，砼盖板吊装，井筒砌筑或吊装，升井，井盖、井座安装，抹灰，养护、井周回填等完成检查井交付验收前的所有工作中涉及的费用。计算规则：按座计量。 |  |  |
| 10 | 钢筋混凝土排泥阀井1100×1100mm | 2 | 座 | 1、检查井采用钢筋混凝土矩形立式闸阀井，做法详见《市政给水管道工程及附属设施》07MS101-2，均按有地下水条件选取 2、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，垫层、底板、灌芯包封、导流槽、钢筋制作绑扎，模板搭拆（含模板及其它用于支撑模板的所有材料），混凝土浇筑，砼盖板吊装，井筒砌筑或吊装，升井，井盖、井座安装，抹灰，养护、井周回填等完成检查井交付验收前的所有工作中涉及的费用。计算规则：按座计量。 |  |  |
| 11 | 砖砌排泥湿井DN800mm | 2 | 座 | 检查井采用砖砌排泥阀井，做法详见《市政给水管道工程及附属设施》07MS101-2，均按有地下水条件选取 内容包括材料的二次搬运、槽底修正，垫层、底板、灌芯包封、导流槽、钢筋制作绑扎，模板搭拆（含模板及其它用于支撑模板的所有材料），砌筑，砼盖板吊装，井筒砌筑或吊装，升井，井盖、井座安装，抹灰，养护、井周回填等完成检查井交付验收前的所有工作中涉及的费用。计算规则：按座计量。 |  |  |
| 12 | 消火栓井 1300*1300mm | 27 | 座 | 检查井采用模块井，做法详见《市政给水管道工程及附属设施》07MS101-1，均按有地下水条件选取 内容包括材料的二次搬运、槽底修正，垫层、底板、灌芯包封、导流槽、钢筋制作绑扎，模板搭拆（含模板及其它用于支撑模板的所有材料），混凝土浇筑，砼盖板吊装，井筒砌筑或吊装，升井，井盖、井座安装，抹灰，养护、井周回填等完成检查井交付验收前的所有工作中涉及的费用。计算规则：按座计量。 |  |  |
| 13 | 管道铺装II级钢筋混凝土管D300 | 2260 | m | 1、材质：II级钢筋混凝土管 2、尺寸：300mm 3、管道连接采用承插式橡胶柔性接口 4、钢筋混凝土管采用120°混凝土基础，场地应设150mm厚度土垫层，压实系数不小于0.95；在土垫层上部设500mm厚度3:7灰土垫层，分层夯实，压实系数不小于0.95。垫层上部做C20混凝土基础，具体做法按照《湿陷性黄土地区室外给排水管道工程构筑物》（S531-1）钢筋混凝土排水管道120°基础04S531-1/13页 4、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，砂石基础回填、夯实，管道吊装，管道连接，养护等完 |  |  |
| 14 | 管道铺装II级钢筋混凝土管D200 | 180 | m | 1、材质：II级钢筋混凝土管 2、尺寸：200mm 3、管道连接采用承插式橡胶柔性接口 4、钢筋混凝土管采用120°混凝土基础，场地应设150mm厚度土垫层，压实系数不小于0.95；在土垫层上部设500mm厚度3:7灰土垫层，分层夯实，压实系数不小于0.95。垫层上部做C20混凝土基础，具体做法按照《湿陷性黄土地区室外给排水管道工程构筑物》（S531-1）钢筋混凝土排水管道120°基础04S531-1/13页 4、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，砂石基础回填、夯实，管道吊装，管道连接，养护等完 |  |  |
| 15 | 管道铺装II级钢筋混凝土管D400 | 1310 | m | 1、材质：II级钢筋混凝土管 2、尺寸：500mm 3、管道连接采用承插式橡胶柔性接口 4、钢筋混凝土管采用120°混凝土基础，场地应设150mm厚度土垫层，压实系数不小于0.95；在土垫层上部设500mm厚度3:7灰土垫层，分层夯实，压实系数不小于0.95。垫层上部做C20混凝土基础，具体做法按照《湿陷性黄土地区室外给排水管道工程构筑物》（S531-1）钢筋混凝土排水管道120°基础04S531-1/13页 4、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，砂石基础回填、夯实，管道吊装，管道连接，养护等完 |  |  |
| 16 | 管道铺装II级钢筋混凝土管D500 | 1650 | m | 1、材质：II级钢筋混凝土管 2、尺寸：500mm 3、管道连接采用承插式橡胶柔性接口 4、钢筋混凝土管采用120°混凝土基础，场地应设150mm厚度土垫层，压实系数不小于0.95；在土垫层上部设500mm厚度3:7灰土垫层，分层夯实，压实系数不小于0.95。垫层上部做C20混凝土基础，具体做法按照《湿陷性黄土地区室外给排水管道工程构筑物》（S531-1）钢筋混凝土排水管道120°基础04S531-1/13页 4、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，砂石基础回填、夯实，管道吊装，管道连接，养护等完 |  |  |
| 17 | 管道铺装II级钢筋混凝土管D600 | 950 | m | 1、材质：II级钢筋混凝土管 2、尺寸：600mm 3、管道连接采用承插式橡胶柔性接口 4、钢筋混凝土管采用120°混凝土基础，场地应设150mm厚度土垫层，压实系数不小于0.95；在土垫层上部设500mm厚度3:7灰土垫层，分层夯实，压实系数不小于0.95。垫层上部做C20混凝土基础，具体做法按照《湿陷性黄土地区室外给排水管道工程构筑物》（S531-1）钢筋混凝土排水管道120°基础04S531-1/13页 4、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，砂石基础回填、夯实，管道吊装，管道连接，养护等完 |  |  |
| 18 | 管道铺装II级钢筋混凝土管D800 | 500 | m | 1、材质：II级钢筋混凝土管 2、尺寸：800mm 3、管道连接采用承插式橡胶柔性接口 4、钢筋混凝土管采用120°混凝土基础，场地应设150mm厚度土垫层，压实系数不小于0.95；在土垫层上部设500mm厚度3:7灰土垫层，分层夯实，压实系数不小于0.95。垫层上部做C20混凝土基础，具体做法按照《湿陷性黄土地区室外给排水管道工程构筑物》（S531-1）钢筋混凝土排水管道120°基础04S531-1/13页 4、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，砂石基础回填、夯实，管道吊装，管道连接，养护等完 |  |  |
| 19 | 管道铺装II级钢筋混凝土管D1000 | 653 | m | 1、材质：II级钢筋混凝土管 2、尺寸：1000mm 3、管道连接采用承插式橡胶柔性接口 4、钢筋混凝土管采用120°混凝土基础，场地应设150mm厚度土垫层，压实系数不小于0.95；在土垫层上部设500mm厚度3:7灰土垫层，分层夯实，压实系数不小于0.95。垫层上部做C20混凝土基础，具体做法按照《湿陷性黄土地区室外给排水管道工程构筑物》（S531-1）钢筋混凝土排水管道120°基础04S531-1/13页 4、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，砂石基础回填、夯实，管道吊装，管道连接，养护等完成管道交付验收前的所有工作中涉及的费用。 |  |  |
| 20 | 管道铺装II级钢筋混凝土管D1200 | 630 | m | 1、材质：II级钢筋混凝土管 2、尺寸：1200mm 3、管道连接采用承插式橡胶柔性接口 4、钢筋混凝土管采用120°混凝土基础，场地应设150mm厚度土垫层，压实系数不小于0.95；在土垫层上部设500mm厚度3:7灰土垫层，分层夯实，压实系数不小于0.95。垫层上部做C20混凝土基础，具体做法按照《湿陷性黄土地区室外给排水管道工程构筑物》（S531-1）钢筋混凝土排水管道120°基础04S531-1/13页 4、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，砂石基础回填、夯实，管道吊装，管道连接，养护等完成管道交付验收前的所有工作中涉及的费用。 |  |  |
| 21 | 管道铺装II级钢筋混凝土管D1400 | 440 | m | 1、材质：II级钢筋混凝土管 2、尺寸：1400mm 3、管道连接采用承插式橡胶柔性接口 4、钢筋混凝土管采用120°混凝土基础，场地应设150mm厚度土垫层，压实系数不小于0.95；在土垫层上部设500mm厚度3:7灰土垫层，分层夯实，压实系数不小于0.95。垫层上部做C20混凝土基础，具体做法按照《湿陷性黄土地区室外给排水管道工程构筑物》（S531-1）钢筋混凝土排水管道120°基础04S531-1/13页 4、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，砂石基础回填、夯实，管道吊装，管道连接，养护等完成管道交付验收前的所有工作中涉及的费用。 |  |  |
| 22 | 管道铺装II级钢筋混凝土管D1500 | 349 | m | 1、材质：II级钢筋混凝土管 2、尺寸：1500mm 3、管道连接采用承插式橡胶柔性接口 4、钢筋混凝土管采用120°混凝土基础，场地应设150mm厚度土垫层，压实系数不小于0.95；在土垫层上部设500mm厚度3:7灰土垫层，分层夯实，压实系数不小于0.95。垫层上部做C20混凝土基础，具体做法按照《湿陷性黄土地区室外给排水管道工程构筑物》（S531-1）钢筋混凝土排水管道120°基础04S531-1/13页 4、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，砂石基础回填、夯实，管道吊装，管道连接，养护等完成管道交付验收前的所有工作中涉及的费用。 |  |  |
| 23 | 管道铺装II级钢筋混凝土管D1600 | 213 | m | 1、材质：II级钢筋混凝土管 2、尺寸：1600mm 3、管道连接采用承插式橡胶柔性接口 4、钢筋混凝土管采用120°混凝土基础，场地应设150mm厚度土垫层，压实系数不小于0.95；在土垫层上部设500mm厚度3:7灰土垫层，分层夯实，压实系数不小于0.95。垫层上部做C20混凝土基础，具体做法按照《湿陷性黄土地区室外给排水管道工程构筑物》（S531-1）钢筋混凝土排水管道120°基础04S531-1/13页 4、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，砂石基础回填、夯实，管道吊装，管道连接，养护等完成管道交付验收前的所有工作中涉及的费用。 |  |  |
| 24 | 矩形90°三通雨水检查井1650×1650mm | 2 | 座 | 1、检查井采用模块式排水检查井，做法详见《市政排水管道工程及附属设施》06MS201，均按有地下水条件选取 2、井室基础：采用300mm厚度的土垫层，分层夯实，压实系数≧0.95；土垫层上做500mm厚度的3:7灰土垫层，压实系数≧0.95；灰土垫层宽出基础底板外边缘500mm以上。灰土垫层上做100mm厚度的C15混凝土垫层；井室内外壁防水层采用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 3、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，垫层、底板、灌芯包封、导流槽、钢筋制作绑扎，模板搭拆（含模板及其它用于支撑模板的所有材料），混凝土模块砌筑，砼盖板吊装，井筒砌筑或吊装，升井，井盖、井座安装，抹灰，养护、井周回填等完成检查井交付验收前的所有工作中涉及的费用。计算规则：按座计量。 |  |  |
| 25 | 矩形90°三通雨水检查井 2630*2630mm | 2 | 座 | 1、检查井采用模块式排水检查井，做法详见《市政排水管道工程及附属设施》06MS201，均按有地下水条件选取 2、井室基础：采用300mm厚度的土垫层，分层夯实，压实系数≧0.95；土垫层上做500mm厚度的3:7灰土垫层，压实系数≧0.95；灰土垫层宽出基础底板外边缘500mm以上。灰土垫层上做100mm厚度的C15混凝土垫层；井室内外壁防水层采用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 3、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，垫层、底板、灌芯包封、导流槽、钢筋制作绑扎，模板搭拆（含模板及其它用于支撑模板的所有材料），混凝土模块砌筑，砼盖板吊装，井筒砌筑或吊装，升井，井盖、井座安装，抹灰，养护、井周回填等完成检查井交付验收前的所有工作中涉及的费用。计算规则：按座计量。 |  |  |
| 26 | 矩形直线雨水检查井2700*2700mm | 7 | 座 | 1、检查井采用模块式排水检查井，做法详见《市政排水管道工程及附属设施》06MS201，均按有地下水条件选取 2、井室基础：采用300mm厚度的土垫层，分层夯实，压实系数≧0.95；土垫层上做500mm厚度的3:7灰土垫层，压实系数≧0.95；灰土垫层宽出基础底板外边缘500mm以上。灰土垫层上做100mm厚度的C15混凝土垫层；井室内外壁防水层采用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 3、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，垫层、底板、灌芯包封、导流槽、钢筋制作绑扎，模板搭拆（含模板及其它用于支撑模板的所有材料），混凝土模块砌筑，砼盖板吊装，井筒砌筑或吊装，升井，井盖、井座安装，抹灰，养护、井周回填等完成检查井交付验收前的所有工作中涉及的费用。计算规则：按座计量。 |  |  |
| 27 | 矩形模块检查井1800*1100mm | 14 | 座 | 1、检查井采用模块式排水检查井，做法详见《市政排水管道工程及附属设施》06MS201，均按有地下水条件选取 2、井室基础：采用300mm厚度的土垫层，分层夯实，压实系数≧0.95；土垫层上做500mm厚度的3:7灰土垫层，压实系数≧0.95；灰土垫层宽出基础底板外边缘500mm以上。灰土垫层上做100mm厚度的C15混凝土垫层；井室内外壁防水层采用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 3、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，垫层、底板、灌芯包封、导流槽、钢筋制作绑扎，模板搭拆（含模板及其它用于支撑模板的所有材料），混凝土模块砌筑，砼盖板吊装，井筒砌筑或吊装，升井，井盖、井座安装，抹灰，养护、井周回填等完成检查井交付验收前的所有工作中涉及的费用。计算规则：按座计量。 |  |  |
| 28 | 模块检查井1500*1100mm | 5 | 座 | 1、检查井采用模块式排水检查井，做法详见《市政排水管道工程及附属设施》06MS201，均按有地下水条件选取 2、井室基础：采用300mm厚度的土垫层，分层夯实，压实系数≧0.95；土垫层上做500mm厚度的3:7灰土垫层，压实系数≧0.95；灰土垫层宽出基础底板外边缘500mm以上。灰土垫层上做100mm厚度的C15混凝土垫层；井室内外壁防水层采用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 3、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，垫层、底板、灌芯包封、导流槽、钢筋制作绑扎，模板搭拆（含模板及其它用于支撑模板的所有材料），混凝土模块砌筑，砼盖板吊装，井筒砌筑或吊装，升井，井盖、井座安装，抹灰，养护、井周回填等完成检查井交付验收前的所有工作中涉及的费用。计算规则：按座计量。 |  |  |
| 29 | 矩形模块检查井1900*11000mm | 9 | 座 | 1、检查井采用模块式排水检查井，做法详见《市政排水管道工程及附属设施》06MS201，均按有地下水条件选取 2、井室基础：采用300mm厚度的土垫层，分层夯实，压实系数≧0.95；土垫层上做500mm厚度的3:7灰土垫层，压实系数≧0.95；灰土垫层宽出基础底板外边缘500mm以上。灰土垫层上做100mm厚度的C15混凝土垫层；井室内外壁防水层采用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 3、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，垫层、底板、灌芯包封、导流槽、钢筋制作绑扎，模板搭拆（含模板及其它用于支撑模板的所有材料），混凝土模块砌筑，砼盖板吊装，井筒砌筑或吊装，升井，井盖、井座安装，抹灰，养护、井周回填等完成检查井交付验收前的所有工作中涉及的费用。计算规则：按座计量。 |  |  |
| 30 | 矩形模块检查井2300*1100mm | 8 | 座 | 1、检查井采用模块式排水检查井，做法详见《市政排水管道工程及附属设施》06MS201，均按有地下水条件选取 2、井室基础：采用300mm厚度的土垫层，分层夯实，压实系数≧0.95；土垫层上做500mm厚度的3:7灰土垫层，压实系数≧0.95；灰土垫层宽出基础底板外边缘500mm以上。灰土垫层上做100mm厚度的C15混凝土垫层；井室内外壁防水层采用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 3、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，垫层、底板、灌芯包封、导流槽、钢筋制作绑扎，模板搭拆（含模板及其它用于支撑模板的所有材料），混凝土模块砌筑，砼盖板吊装，井筒砌筑或吊装，升井，井盖、井座安装，抹灰，养护、井周回填等完成检查井交付验收前的所有工作中涉及的费用。计算规则：按座计量。 |  |  |
| 31 | 矩形模块检查井1900*1900mm | 5 | 座 | 1、检查井采用模块式排水检查井，做法详见《市政排水管道工程及附属设施》06MS201，均按有地下水条件选取 2、井室基础：采用300mm厚度的土垫层，分层夯实，压实系数≧0.95；土垫层上做500mm厚度的3:7灰土垫层，压实系数≧0.95；灰土垫层宽出基础底板外边缘500mm以上。灰土垫层上做100mm厚度的C15混凝土垫层；井室内外壁防水层采用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 3、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，垫层、底板、灌芯包封、导流槽、钢筋制作绑扎，模板搭拆（含模板及其它用于支撑模板的所有材料），混凝土模块砌筑，砼盖板吊装，井筒砌筑或吊装，升井，井盖、井座安装，抹灰，养护、井周回填等完成检查井交付验收前的所有工作中涉及的费用。计算规则：按座计量。 |  |  |
| 32 | 矩形直线雨水检查井2300*2300mm | 6 | 座 | 1、检查井采用模块式排水检查井，做法详见《市政排水管道工程及附属设施》06MS201，均按有地下水条件选取 2、井室基础：采用300mm厚度的土垫层，分层夯实，压实系数≧0.95；土垫层上做500mm厚度的3:7灰土垫层，压实系数≧0.95；灰土垫层宽出基础底板外边缘500mm以上。灰土垫层上做100mm厚度的C15混凝土垫层；井室内外壁防水层采用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 3、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，垫层、底板、灌芯包封、导流槽、钢筋制作绑扎，模板搭拆（含模板及其它用于支撑模板的所有材料），混凝土模块砌筑，砼盖板吊装，井筒砌筑或吊装，升井，井盖、井座安装，抹灰，养护、井周回填等完成检查井交付验收前的所有工作中涉及的费用。计算规则：按座计量。 |  |  |
| 33 | 矩形直线雨水检查井2700*2700mm | 7 | 座 | 1、检查井采用模块式排水检查井，做法详见《市政排水管道工程及附属设施》06MS201，均按有地下水条件选取 2、井室基础：采用300mm厚度的土垫层，分层夯实，压实系数≧0.95；土垫层上做500mm厚度的3:7灰土垫层，压实系数≧0.95；灰土垫层宽出基础底板外边缘500mm以上。灰土垫层上做100mm厚度的C15混凝土垫层；井室内外壁防水层采用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 3、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，垫层、底板、灌芯包封、导流槽、钢筋制作绑扎，模板搭拆（含模板及其它用于支撑模板的所有材料），混凝土模块砌筑，砼盖板吊装，井筒砌筑或吊装，升井，井盖、井座安装，抹灰，养护、井周回填等完成检查井交付验收前的所有工作中涉及的费用。计算规则：按座计量。 |  |  |
| 34 | 圆形雨水检查井φ900mm | 61 | 座 | 1、检查井采用模块式排水检查井，做法详见《市政排水管道工程及附属设施》06MS201，均按有地下水条件选取 2、井室基础：采用300mm厚度的土垫层，分层夯实，压实系数≧0.95；土垫层上做500mm厚度的3:7灰土垫层，压实系数≧0.95；灰土垫层宽出基础底板外边缘500mm以上。灰土垫层上做100mm厚度的C15混凝土垫层；井室内外壁防水层采用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 3、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，垫层、底板、灌芯包封、导流槽、钢筋制作绑扎，模板搭拆（含模板及其它用于支撑模板的所有材料），混凝土模块砌筑，砼盖板吊装，井筒砌筑或吊装，升井，井盖、井座安装，抹灰，养护、井周回填等完成检查井交付验收前的所有工作中涉及的费用。计算规则：按座计量。 |  |  |
| 35 | 圆形雨水检查井φ1000mm | 26 | 座 | 1、检查井采用模块式排水检查井，做法详见《市政排水管道工程及附属设施》06MS201，均按有地下水条件选取 2、井室基础：采用300mm厚度的土垫层，分层夯实，压实系数≧0.95；土垫层上做500mm厚度的3:7灰土垫层，压实系数≧0.95；灰土垫层宽出基础底板外边缘500mm以上。灰土垫层上做100mm厚度的C15混凝土垫层；井室内外壁防水层采用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 3、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，垫层、底板、灌芯包封、导流槽、钢筋制作绑扎，模板搭拆（含模板及其它用于支撑模板的所有材料），混凝土模块砌筑，砼盖板吊装，井筒砌筑或吊装，升井，井盖、井座安装，抹灰，养护、井周回填等完成检查井交付验收前的所有工作中涉及的费用。计算规则：按座计量。 |  |  |
| 36 | 圆形雨水检查井φ1100mm | 36 | 座 | 1、检查井采用模块式排水检查井，做法详见《市政排水管道工程及附属设施》06MS201，均按有地下水条件选取 2、井室基础：采用300mm厚度的土垫层，分层夯实，压实系数≧0.95；土垫层上做500mm厚度的3:7灰土垫层，压实系数≧0.95；灰土垫层宽出基础底板外边缘500mm以上。灰土垫层上做100mm厚度的C15混凝土垫层；井室内外壁防水层采用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 3、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，垫层、底板、灌芯包封、导流槽、钢筋制作绑扎，模板搭拆（含模板及其它用于支撑模板的所有材料），混凝土模块砌筑，砼盖板吊装，井筒砌筑或吊装，升井，井盖、井座安装，抹灰，养护、井周回填等完成检查井交付验收前的所有工作中涉及的费用。计算规则：按座计量。 |  |  |
| 37 | 圆形雨水检查井φ1300mm | 10 | 座 | 1、检查井采用模块式排水检查井，做法详见《市政排水管道工程及附属设施》06MS201，均按有地下水条件选取 2、井室基础：采用300mm厚度的土垫层，分层夯实，压实系数≧0.95；土垫层上做500mm厚度的3:7灰土垫层，压实系数≧0.95；灰土垫层宽出基础底板外边缘500mm以上。灰土垫层上做100mm厚度的C15混凝土垫层；井室内外壁防水层采用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 3、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，垫层、底板、灌芯包封、导流槽、钢筋制作绑扎，模板搭拆（含模板及其它用于支撑模板的所有材料），混凝土模块砌筑，砼盖板吊装，井筒砌筑或吊装，升井，井盖、井座安装，抹灰，养护、井周回填等完成检查井交付验收前的所有工作中涉及的费用。计算规则：按座计量。 |  |  |
| 38 | 圆形雨水检查井φ1500mm | 9 | 座 | 1、检查井采用模块式排水检查井，做法详见《市政排水管道工程及附属设施》06MS201，均按有地下水条件选取 2、井室基础：采用300mm厚度的土垫层，分层夯实，压实系数≧0.95；土垫层上做500mm厚度的3:7灰土垫层，压实系数≧0.95；灰土垫层宽出基础底板外边缘500mm以上。灰土垫层上做100mm厚度的C15混凝土垫层；井室内外壁防水层采用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 3、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，垫层、底板、灌芯包封、导流槽、钢筋制作绑扎，模板搭拆（含模板及其它用于支撑模板的所有材料），混凝土模块砌筑，砼盖板吊装，井筒砌筑或吊装，升井，井盖、井座安装，抹灰，养护、井周回填等完成检查井交付验收前的所有工作中涉及的费用。计算规则：按座计量。 |  |  |
| 39 | 双篦偏沟式双篦雨水口 | 144 | 座 | 1、做法详见《市政排水管道工程及附属设施》06MS201 2、雨水口选用偏沟式双篦雨水口，材料选用球墨铸铁雨水篦子，井体采用砖砌结构，雨水篦子与井圈应配套安装使用，雨水口深度按1米深设计 3、雨水口埋深及位置按照设计图纸及相关规范要求，内容包括材料的二次搬运、雨水口定位、开槽、槽底修正、浇筑垫层、浇筑底板、砌筑雨水口、抹面、养护、安装过梁、安装雨水口篦子、找平、施做路面时的回填及开挖等完成雨水口交付验收前所需的全部工作中涉及的费用。计算规则：按座计量。 |  |  |
| 40 | 圆形混凝土污水检查井φ700mm | 24 | 座 | 1、检查井采用模块式排水检查井，做法详见《市政排水管道工程及附属设施》06MS201，均按有地下水条件选取 2、井室基础：采用300mm厚度的土垫层，分层夯实，压实系数≧0.95；土垫层上做500mm厚度的3:7灰土垫层，压实系数≧0.95；灰土垫层宽出基础底板外边缘500mm以上。灰土垫层上做100mm厚度的C15混凝土垫层；井室内外壁防水层采用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 3、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，垫层、底板、灌芯包封、导流槽、钢筋制作绑扎，模板搭拆（含模板及其它用于支撑模板的所有材料），混凝土模块砌筑，砼盖板吊装，井筒砌筑或吊装，升井，井盖、井座安装，抹灰，养护、井周回填等完成检查井交付验收前的所有工作中涉及的费用。计算规则：按座计量。 |  |  |
| 41 | 圆形模块沉降井φ1000mm | 5 | 座 | 1、检查井采用模块式排水检查井，做法详见《市政排水管道工程及附属设施》06MS201，均按有地下水条件选取 2、井室基础：采用300mm厚度的土垫层，分层夯实，压实系数≧0.95；土垫层上做500mm厚度的3:7灰土垫层，压实系数≧0.95；灰土垫层宽出基础底板外边缘500mm以上。灰土垫层上做100mm厚度的C15混凝土垫层；井室内外壁防水层采用1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 3、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，垫层、底板、灌芯包封、导流槽、钢筋制作绑扎，模板搭拆（含模板及其它用于支撑模板的所有材料），混凝土模块砌筑，砼盖板吊装，井筒砌筑或吊装，升井，井盖、井座安装，抹灰，养护、井周回填等完成检查井交付验收前的所有工作中涉及的费用。计算规则：按座计量。 |  |  |
| 42 | 现况检查井升井 | 100 | 座 | 材料的二次搬运、连接部位的清理、升井时的开槽、回填、井盖的安装等、完成检查井整体交付验收前所需的全部工作中设计的机械费用。计算规则：按座计量 |  |  |
| 电力电信工程 |
| 1 | 隐蔽式电力电缆沟1.0×0.9m | 2200 | m | 1.名称:隐蔽式电力电缆沟 2.沟截面净空尺寸:B×H=1.0×0.9m 3.素土夯实 4.基础:C20混凝土100厚 5.沟壁:C20混凝土150厚 6.盖板:C30钢筋混凝土100厚(钢筋含量200kg/m³) 7.沟底、侧壁、盖板外顶:1:2.5水泥砂浆抹灰20厚 8.含模板、预制盖板预制运输安装及活动盖板角保护(活动盖板按100米间距布置) |  |  |
| 2 | 6孔电力排管铺设 | 520 | m | 电缆排管采用埋地式玻璃钢电缆套管，规格为φ200×6，型号为DBJJ200×8×6000 SN50 E DL/T802.2-2007玻璃钢管 2.电缆过路保护需做混凝土包封。 3.有腐蚀性的土壤未经处理不得直接埋设电缆保护管 4.敷设保护管时，尽量使保护管平直，并向两侧电力接线井方向以0.5%的坡度敷设，便于管内积水向两侧电缆井排水。 |  |  |
| 3 | A型电缆接线井1700×1000×1900mm | 4 | 座 | 内容包括材料的二次搬运、槽底修正，垫层、底板、灌芯包封、导流槽、钢筋制作绑扎，模板搭拆（含模板及其它用于支撑模板的所有材料），吊装，井筒砌筑或吊装，升井，井盖、井座安装，抹灰，养护、井周回填等完成检查井交付验收前的所有工作中涉及的费用。计算规则：按座计量。 2、规格:长×宽×深=1700×1000×1900mm 3、基础材质及厚度:100厚C25预拌现浇混凝土 4、350厚C25预拌现浇混凝土 5、侧墙材质及厚度:170厚C25预拌现浇混凝土 6、盖板材质、规格:100厚C30预拌预制混凝土 7、含模板及盖板钢筋:200kg/m³ 8、UPVC-φ150按10米/井计 9、含铸铁格栅及混凝土支架 |  |  |
| 4 | B型电缆接线井(1700~3605)×1000×1900mm | 2 | 座 | 1、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，垫层、底板、灌芯包封、导流槽、钢筋制作绑扎，模板搭拆（含模板及其它用于支撑模板的所有材料），吊装，井筒砌筑或吊装，升井，井盖、井座安装，抹灰，养护、井周回填等完成检查井交付验收前的所有工作中涉及的费用。计算规则：按座计量。 2、规格:长×宽×深=(1700~3605)×1000×1900mm 3、基础材质及厚度:100厚C25预拌现浇混凝土 4、350厚C25预拌现浇混凝土 5、侧墙材质及厚度:170厚C25预拌现浇混凝土 6、盖板材质、规格:100厚C30预拌预制混凝土 7、含模板及盖板钢筋:200kg/m³ 8、UPVC-φ150按10米/井计 9、含铸铁格栅及混凝土支架 |  |  |
| 5 | C型电缆接线井(1530~3244)×1000×1900mm | 1 | 座 | 1、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，垫层、底板、灌芯包封、导流槽、钢筋制作绑扎，模板搭拆（含模板及其它用于支撑模板的所有材料），吊装，井筒砌筑或吊装，升井，井盖、井座安装，抹灰，养护、井周回填等完成检查井交付验收前的所有工作中涉及的费用。计算规则：按座计量。 2、规格:长×宽×深=(1530~3244)×1000×1900mm 3、基础材质及厚度:100厚C25预拌现浇混凝土 4、350厚C25预拌现浇混凝土 5、侧墙材质及厚度:170厚C25预拌现浇混凝土 6、盖板材质、规格:100厚C30预拌预制混凝土 7、含模板及盖板钢筋:200kg/m³ 8、UPVC-φ150按10米/井计 9、含铸铁格栅及混凝土支架 |  |  |
| 6 | D型电缆接线井1700×1000×1900mm | 5 | 座 | 1、内容包括材料的二次搬运、槽底修正，垫层、底板、灌芯包封、导流槽、钢筋制作绑扎，模板搭拆（含模板及其它用于支撑模板的所有材料），吊装，井筒砌筑或吊装，升井，井盖、井座安装，抹灰，养护、井周回填等完成检查井交付验收前的所有工作中涉及的费用。计算规则：按座计量。 2、规格:长×宽×深=1700×1000×1900mm 3、基础材质及厚度:100厚C25预拌现浇混凝土 4、350厚C25预拌现浇混凝土 5、侧墙材质及厚度:170厚C25预拌现浇混凝土 6、盖板材质、规格:100厚C30预拌预制混凝土 7、含模板及盖板钢筋:200kg/m³ 8、UPVC-φ150按10米/井计 9、含铸铁格栅及混凝土支架 |  |  |
| 7 | 通信管道铺设（9孔，3根HDPE110+6根7孔梅花管） | 2320 | m | 1、通信缆采用管道敷设方式，通信的管道采用HDPE通信电缆专用保护管，具体为HDPE110管及7孔梅花管的组合管道，HDPE110管和7孔梅花管的比例为1:2，即9孔管道为3根HDPE110管+6根7孔梅花管；通信的管道埋深为0.8m，其纵坡与道路坡度一致 2、通信的管道敷设时应有倾向人孔井侧不小于2.5‰的排水坡度，当路面高差较大时，采用自然放坡的方法，管道坡度根据地下管线情况采用一字坡，人字坡或斜形坡，交叉路口管线埋深无坡度时，现场应根据实际情况进行调整 3、通信管道敷设时，管道基础应采用100mm厚中粗砂基础，砂应有一定的含水量（约为8%~12%）；基础建筑在地下水位以下，且又在冻土层以内时，须采用钢筋混凝土基础，且在浇制混凝土基础之前，采取碎石加固方法，即管道基坑或人孔基坑，分别铺筑100mm或200mm的碎石层，进行夯实，再在碎石地基上厚度为2~3cm的砂子，填充碎石层的空隙。管顶以上100mm中砂回填，机动车道和非机动车道下用砂砾回填至沟槽顶，其他部位用素土回填，回填时必须分层夯实，密度大于95%，必须满足道路路基回填要求，或以当地施工做法为准 4、通信管道过路敷设时做混凝土包封 5、所有过路管段敷设完毕后，应按原路面结构层进行恢复，沟槽回填密实度应严格符合道路设计要求 |  |  |
| 8 | 电缆保护管 8+1孔（8φ200+φ100） | 130 | m | 1.电力缆沟过路处采用电缆排管方式敷设，保护管采用外径Φ200的CPVC管或玻璃钢管，并均应采用混凝土包封，过路管顶距道路机动车道路覆土不小于800mm，保护管与电缆沟连接处设置电缆接线井，电缆沟初始段及末端均设置终端井，以便将来接线。管底部素土要求夯实，密实度不低于93% 2.通信管道敷设时应有倾向人孔井侧不小于2.5‰的排水坡度，当路面高差较大时，采用自然放坡的方法，管道坡度根据地下管线情况采用一字坡，人字坡或斜形坡，交叉路口管线埋深无坡度时，现场应根据实际情况进行坡度调整。 |  |  |
| 9 | 通信人孔井（国标05×101-2） | 44 | 座 | 在终端，分支处，敷设方向及标高变化处设置混凝土人孔井，在直线段人孔井间的距离不大于80米。依据国标05×101-2，第30到53页，人孔高度为1.8m,施工时根据现场管道数量及埋设深度确定，人孔井必须做好防水，做法详见国标05×101-2，第35到36页的防潮做法。通信管道及人孔井在施工中本说明未尽事宜详见国标图集《地下通信线路敷设》05×101-2 |  |  |
| 10 | 电缆接线井（直通电缆井） | 10 | 座 | 为便于施工和运行检修，电缆排管应设电缆人井，每五十米左右设一个。人井均做拉环坑，做法见施工图。排管底。顶的标高根据道路标高或绿化带标高为准计算出的，排管顶覆土不小于700mm，排管按道路坡度施工，要求井盖顶的标高与道路标高或绿化带标高相同。 人井内设集水坑，集水坑采用自渗式排水，同时采用Φ125铸铁管就近排入雨水井，排水坡度5‰（细项具体做法见图纸） |  |  |
| 11 | 电缆接线井（直通分支电缆井） | 4 | 座 | 1.为便于施工和运行检修，电缆排管应设电缆人井，每五十米左右设一个。人井均做拉环坑，做法见施工图。排管底。顶的标高根据道路标高或绿化带标高为准计算出的，排管顶覆土不小于700mm，排管按道路坡度施工，要求井盖顶的标高与道路标高或绿化带标高相同。 2.人井内设集水坑，集水坑采用自渗式排水，同时采用Φ125铸铁管就近排入雨水井，排水坡度5‰（细项具体做法见图纸） |  |  |
| 照明工程 |
| 1 | 灯具安装 | 32 | 套 | 1、内容包括图纸包含基础安装、灯具的组装、吊装、材料的二次搬运、测量定位、下道工序前的清理等工作。 |  |  |
| 2 | 接线井 | 81 | 座 | 1.名称:接线井 2.规格:700×700 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖240*115*53 4.勾缝、抹面要求:墙内MU10水泥砂浆抹面 5.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6.井圈:C25混凝土 7.盖板材质、规格:预制钢筋C25砼 56×56×8cm |  |  |
| 3 | 电缆铺设 | 3953 | m | 内容包括材料的二次搬运、槽底修正，基础回填、夯实，电缆铺设YJV4*35+1*16 ，管道连接，养护、配件安装等完成管道交付验收前的所有工作中涉及的费用。 |  |  |
| 4 | 电缆铺设 | 1800 | m | 内容包括材料的二次搬运、槽底修正，基础回填、夯实，电缆铺设YJV4*25+1*16 ，管道连接，养护、配件安装等完成管道交付验收前的所有工作中涉及的费用。 |  |  |
| 5 | 保护管铺设 | 460 | m | 内容包括材料的二次搬运、槽底修正，基础回填、夯实，保护管铺设镀锌钢管SC100、管道连接，养护、配件安装等完成管道交付验收前的所有工作中涉及的费用。 |  |  |
| 6 | 保护管铺设 | 5560 | m | 内容包括材料的二次搬运、槽底修正，基础回填、夯实，保护管铺设PVC穿线管PVC100)、管道连接，养护、配件安装等完成管道交付验收前的所有工作中涉及的费用。 |  |  |
| 7 | 15m路灯安装 | 76 | 套 | 灯杆灯具技术参数：1）锥度：12:1000 ；2）直线度偏差：＜0.2%；长度偏差：＜+5mm； 3）法兰盘与杆体垂直度偏差：＜1°；法兰焊接位置偏差：＜2mm 4）镀锌层厚度：≥85μm ； 5）灯杆表面喷塑厚度：≥100μm；6）设计系数：1.8 7）抗风速：35m/s ；8）照明灯具：PHILIPS SGP340 C FG 1×SON-T400W；9）安装高度：15.200m 10）光电高度：15m 。2.灯杆维护门至每个灯具的线为BVVB-3×2.5（其一为PE线，接至灯杆门内接地螺栓） 3.每盏灯具安装1个RT14-20熔断器，熔体为10A。设漏电保护，额定剩余动作电流瞬动值为30mA。 4.电源及供电方式：照明低电压配电系统采用TN-S系统 5.路灯基础须根据厂家提供的技术参数进行调整 |  |  |
| 热力工程 |
| 1 | 标识带 | 2380 | m |  |  |  |
| 2 | 直埋式预制保温管铺设 | 556 | m | 1.材质及规格:20#输送流体用无缝钢管φ377×7/500×8 2.接口方式:焊接(含X光射线探伤) 3.铺设深度:见图纸 4.管道检验及试验的要求:水压试验,气密性试验,管道吹扫,管道总试压及冲洗 5.内容包括材料的二次搬运、槽底修正，基础回填、夯实，管道铺设，管道连接，养护、配件安装等完成管道交付验收前的所有工作中涉及的费用。 |  |  |
| 3 | 直埋式预制保温管铺设 | 1020 | m | 1.材质及规格:Q235B输送流体用无缝钢管 φ273×6/365×6 2.接口方式:焊接(含X光射线探伤) 3.铺设深度:见图纸 4.管道检验及试验的要求:水压试验,气密性试验,管道吹扫,管道总试压及冲洗 5.内容包括材料的二次搬运、槽底修正，基础回填、夯实，管道铺设，管道连接，养护、配件安装等完成管道交付验收前的所有工作中涉及的费用。 |  |  |
| 4 | 直埋式预制保温管铺设 | 805 | m | 1.材质及规格:Q235B输送流体用无缝钢管 Ф325*7/420*7 2.接口方式:焊接(含X光射线探伤) 3.铺设深度:见图纸 4.管道检验及试验的要求:水压试验,气密性试验,管道吹扫,管道总试压及冲洗 5.内容包括材料的二次搬运、槽底修正，基础回填、夯实，管道铺设，管道连接，养护、配件安装等完成管道交付验收前的所有工作中涉及的费用。 |  |  |
| 5 | 直埋式预制保温管铺设 | 25 | m | 1.材质及规格:Q235B输送流体用无缝钢管 φ89*4 2.接口方式:焊接(含X光射线探伤) 3.铺设深度:见图纸 4.管道检验及试验的要求:水压试验,气密性试验,管道吹扫,管道总试压及冲洗 5.内容包括材料的二次搬运、槽底修正，基础回填、夯实，管道铺设，管道连接，养护、配件安装等完成管道交付验收前的所有工作中涉及的费用。 |  |  |
| 6 | 阀门井 | 3 | 座 | 1.名称:阀门检查井 2.规格:E×L=2400×2950mm 3.垫层材质及厚度:100厚C15预拌现浇混凝土 4.基础材质及厚度:400厚C30P6预拌现浇混凝土 5.侧墙材质及厚度:300厚C30P6预拌现浇混凝土 6.顶板材质及厚度:200厚C30P6预拌现浇混凝土 7.盖板材质、规格:380厚C30预拌预制混凝土 8.井盖、井圈材质及规格:φ700球墨铸铁重型井盖及支座,子盖为玻璃钢材质 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 此报价需含文明施工费 、税金、冬季施工费、二次倒运费、食宿、垂直运输费及水平运等一切费用 |
| 单位: 报价人： 联系电话： |

| 怀远路南伸北延、西洋河路北延、工业路南延及地下管网建设工程劳务施工分包零工报价明细表 |
| --- |
| 序号 | 类型 | 型号 | 单位 | 综合单价（元） |
| 1 | 挖掘机 | 大宇300 | 辆（8小时） | 元/台班 |
| 2 | 挖掘机 | 日立230 | 辆（8小时） | 元/台班 |
| 3 | 挖掘机 | 小松60 | 辆（8小时） | 元/台班 |
| 4 | 铲车 | 徐工50 | 辆（8小时） | 元/台班 |
| 5 | 土车 | 斯太尔 | 辆（8小时） | 元/台班 |
| 6 | 压路机 | 20T | 辆（8小时） | 元/台班 |
| 7 | 压路机 | 8T | 辆（8小时） | 元/台班 |
| 8 | 压路机 | 2T | 辆（8小时） | 元/台班 |
| 9 | 夯机 |  | 台（8小时） | 元/台班 |
| 10 | 发电机 | 200kw | 台（8小时） | 元/台班 |
| 11 | 发电机 | 20kw | 台（8小时） | 元/台班 |
| 12 | 叉车 | 8吨 | 辆（8小时） | 元/台班 |
| 13 | 吊车 | 25吨 | 辆（8小时） | 元/台班 |
| 14 | 吊车 | 50吨 | 辆（8小时） | 元/台班 |
| 15 | 吊车 | 80吨 | 辆（8小时） | 元/台班 |
| 16 | 人工费 | 综合单价 | 工日（8小时） | 元/工日 |
| 17 |  |  |  |  |

二、拟派管理项目管理名单及工作经历

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 工作经历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 三、施工进度计划横道图 |
| --- |
| 工程名称：怀远路南伸北延、西洋河路北延、工业路南延及地下管网建设工程劳务施工分包 |  |
| 序号 | 工程项目 | 人数 | 天数 |  |
|  |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：具体文字说明进度完成情况。 |

- 类似工程业绩

| 在建和已完工程项目情况 |
| --- |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工 日 期 | 在建或 已 完 | 工程质量 |

- 三大工具使用计划

六、资格后审资料

1、资质文件

⑴法人授权委托书，联系人身份证复印件加盖公章；

⑵营业执照（原件）复印件加盖公章；

⑶资质证书（原件）复印件加盖公章；

⑷税务登记证（原件）复印件加盖公章；

⑸组织机构代码证（原件）复印件加盖公章

⑹安全生产认可证（原件）复印件加盖公章；

2、项目经理资质证书；施工员、质检员、安全员等人员上岗证；

特种作业人员操作证（含电工、电焊工、架子工、起重工、信号工等）。

七、施工方案

（包括施工技术措施、质量保证措施、劳动力计划安排、安全文明施工、材料节约措施、生活管理要求等）；